## Slide 1
“Partículas Magnéticas”
Nivel I
OG
S.A. de C.V.

## Slide 2
Objetivo
OG
SA de CV

## Slide 3
Partículas Magnéticas
Nivel II
Capacitar personal técnico para ajustar y calibrar equipo, y para evaluar resultados de inspección con respecto a códigos, normas y especificaciones aplicables
Que el técnico esté familiarizado con los alcances y limitaciones del método de inspección por partículas magnéticas y calificado para ser responsable del adiestramiento y guía del personal Nivel I y aprendices, y ser capaz de organizar y reportar los resultados de las inspecciones
Objetivo:
OG
SA de CV

## Slide 4
Capítulo I
Principios de
Partículas Magnéticas

## Slide 5
Principios Básicos
OG
SA de CV

## Slide 6
OG
SA de CV

## Slide 7
Principios
El principio físico en el que se basa el método de inspección por
partículas magnéticas es el
Magnetismo
El mismo en el que se basa el comportamiento de los imanes
Magnetismo
Fuerza invisible que tiene la habilidad de desarrollar trabajo mecánico de atracción y repulsión de materiales magnetizables
OG
SA de CV

## Slide 8
1. Establecer un flujo magnético adecuado
2. Aplicación de las partículas magnéticas
3. Interpretación y evaluación de los resultados
La inspección por partículas magnéticas es un ensayo no destructivo que se emplea para detectar discontinuidades
superficiales y subsuperficiales
en muestras que pueden ser magnetizadas
Consta de tres operaciones básicas
OG
SA de CV

## Slide 9
Antecedentes históricos
OG
SA de CV

## Slide 10
En 1868 un Ingeniero Inglés publicó un reporte, en el se mencionaba la localización de discontinuidades presentes en el cañón de una pistola, utilizando un compás magnético, donde se registro un cierto flujo
En el siglo XX, en 1922 el Físico Ingles William E. Hoke observó que partículas metálicas que se encontraban sobre piezas de acero endurecido conectadas a tierra, sobre un mandril magnético, formaban patrones sobre la cara de la pieza, estos frecuentemente correspondían a grietas en la superficie. Esta observación marco el nacimiento de la inspección por partículas magnéticas
Antecedentes Históricos
OG
SA de CV

## Slide 11
Aplicaciones
OG
SA de CV

## Slide 12
El método de inspección por partículas magnéticas es utilizado en diferentes ramas de la industria, tales como: metalmecánica, aeronáutica, naval, construcción, etc.
Se aplica en:
 Inspección de materia prima;
 Inspección en proceso;
 Inspección de producto terminado;
 Mantenimiento de equipo y maquinaria;
Se utiliza para inspección de materiales soldados, fundidos, forjados, rolados, etc.
Aplicaciones
OG
SA de CV

## Slide 13
Ventajas
OG
SA de CV

## Slide 14
1- Inspección relativamente rápida y de bajo costo
2- Equipo relativamente simple, provisto de controles utilizados para ajustar la corriente y un amperímetro visible para verificar la fuerza magnetizante que ha sido creada para la inspección
3- Equipo portátil y adaptable a muestras pequeñas o grandes
4- Se requiere menor limpieza que en la inspección por líquidos penetrantes
Ventajas
OG
SA de CV

## Slide 15
5- Se pueden detectar discontinuidades subsuperficiales
6- Las indicaciones se forman directamente en la superficie de la muestra
7- No se requiere de lecturas electrónicas de calibración o un mantenimiento excesivo
8- Se obtienen mejores resultados en la detección de discontinuidades llenas de algún contaminante (como carbón, escoria, etc.) y que no pueden ser detectadas en una inspección por líquidos penetrantes
Ventajas
OG
SA de CV

## Slide 16
Limitaciones
OG
SA de CV

## Slide 17
1- Es aplicable solamente en materiales ferromagnéticos
2- No se pueden detectar discontinuidades localizadas a grandes profundidades
3- La detección de una discontinuidad depende de varios factores
4- Su aplicación en el campo es de mayor costo, ya que se necesita suministro de energía eléctrica
5- La rugosidad superficial puede distorsionar el campo magnético
Limitaciones
OG
SA de CV

## Slide 18
6- Se requiere de dos o más magnetizaciones
7- Generalmente, es necesario desmagnetizar después de la inspección
8- Se pueden generar quemadas al aplicar la técnica de puntas de contacto
9- Aunque las indicaciones son fácilmente observables, la experiencia para su interpretación y evaluación es necesaria
10- Capas de pintura o de algún otro recubrimiento no magnético afectan la sensibilidad del método
Limitaciones
OG
SA de CV

## Slide 19
Teoría de los Campos Magnéticos
OG
SA de CV

## Slide 20
Se puede considerar a la Tierra como un imán gigante, ya que tiene un Polo Norte y un Polo Sur
La aguja de una brújula es atraída por el campo magnético de la Tierra
Al estar magnetizada, la aguja es atraída por los Polos de la Tierra, siempre apuntando hacia el Polo Norte, desde cualquier lugar de la superficie
Igual que la Tierra, cada imán tiene, al menos, un Polo Norte y un Polo Sur
Campo Magnético de la Tierra
OG
SA de CV

## Slide 21
N
S
S
N
OG
SA de CV

## Slide 22
OG
SA de CV

## Slide 23
Dominios Magnéticos
Los materiales magnéticos están constituidos por grupos de átomos en regiones magnéticas microscópicas llamados:
Imantación de un material ferromagnético
OG
SA de CV

## Slide 24
Si el material no está magnetizado, los dominios magnéticos se encuentran orientados al azar
Dominios Magnéticos
OG
SA de CV

## Slide 25
Si el material está magnetizado, los dominios magnéticos se orientan en la dirección del campo magnético, produciendo un imán
Dominios Magnéticos
OG
SA de CV

## Slide 26
Dominios Magnéticos
OG
SA de CV

## Slide 27
Flujo Magnético
Con los dominios orientados, el material desarrolla una fuerza total, que es igual a la suma de la fuerza de todos los dominios. Esta fuerza total es conocida como:
“Flujo Magnético”
el cual es representado por “Líneas de fuerza magnética”
Líneas de Fuerza Magnética
Describen y definen la dirección de un campo magnético
Imantación de un material ferromagnético

## Slide 28
Flujo Magnético y
Líneas de Fuerza Magnética
Flujo Magnético = 8 Líneas de Fuerza Magnética
OG
SA de CV

## Slide 29
 Son continuas y forman circuitos cerrados entre los polos
 Nunca se cruzan entre ellas
 Se considera que tienen dirección definida, viajan de polo norte a polo sur por el exterior del imán y de polo sur a norte por el interior
 Su densidad disminuye con el aumento de distancia desde los polos
 Siguen caminos de menor resistencia magnética
Líneas de Fuerza Magnética
Imantación de un material ferromagnético

## Slide 30
Líneas de Fuerza
Imantación de un material ferromagnético
S
N

## Slide 31
El espacio dentro y alrededor de un imán, en el que actúan las líneas de fuerza es el
N
S
Campo Magnético
OG
SA de CV

## Slide 32
Polos Magnéticos
La habilidad de atraer o repeler no es uniforme en un material magnetizado, se localiza en las áreas conocidas como:
Polos Magnéticos
Las líneas de fuerza entran o salen del imán por los polos magnéticos, por lo que, un imán atrae otros materiales, solamente donde se encuentran los polos
OG
SA de CV

## Slide 33
Imán de
Herradura
Polos Magnéticos
OG
SA de CV

## Slide 34
Imán de
Herradura
Polos Magnéticos
OG
SA de CV

## Slide 35
S
N
Polos Magnéticos
OG
SA de CV
Imán de
Herradura

## Slide 36
Dos imanes, colocados de tal manera que el polo sur de uno se orienta hacia el polo norte del otro, entonces serán atraídos
Ley del Magnetismo
OG
SA de CV
S
N
N
S

## Slide 37
Dos imanes, colocados de tal manera que dos polos similares se colocan de frente, entonces se repelen
Ley del Magnetismo
OG
SA de CV
S
N
S
N

## Slide 38
Flujo magnético
Unidad original “Maxwell”= 1 Línea de fuerza
Unidades de medición
OG
SA de CV
S.I. “Weber” (Wb)= 108 Líneas de fuerza

## Slide 39
Densidad de Flujo
“Número de líneas de fuerza por unidad de área”
Unidad original “Gauss”= 1 Maxwell / cm2
Unidades de medición
OG
SA de CV
S.I. “Tesla”= 1 Weber / m2
1 cm
1 cm
1 m
1 m

## Slide 40
Unidades de medición
Densidad de Flujo
B =  / A
Donde: B = Densidad de flujo, en Wb/m2
( 1 Wb/m2 = 1 Tesla )
1 Gauss = 10-4 Tesla (unidad SI)
 = Flujo magnético, en Weber
(1 Wb = 108 líneas de fuerza)
A = Área perpendicular al flujo magnético, en m2
OG
SA de CV

## Slide 41
La prueba por partículas magnéticas depende del establecimiento de un campo magnético dentro de una pieza, por lo cual, la pieza debe estar fabricada de un material que pueda ser fuertemente magnetizado
Se puede considerar que todos los materiales tienen propiedades magnéticas, sin embargo, la influencia de un campo magnético varía ampliamente en diferentes materiales, de acuerdo con su permeabilidad magnética
Tipos de Materiales Magnéticos
OG
SA de CV

## Slide 42
“Facilidad con la cual los materiales
pueden ser magnetizados”
Se representa por la siguiente expresión:
 = B / H
Donde:  = Permeabilidad Magnética, en Gauss/Oersteds
B = Densidad de flujo, en Wb/m2; Tesla o Gauss
H = Fuerza magnetizante, en Oersteds o A/cm
Permeabilidad Magnética (m)
OG
SA de CV

## Slide 43
“Resistencia de un material a una fuerza de magnetización, o la dificultad para
magnetizar un material”
Las propiedades magnéticas varían ampliamente entre los materiales
Las propiedades son afectadas por la composición química, la micro-estructura y el tamaño de grano
Reluctancia
OG
SA de CV

## Slide 44
En general, los materiales que pueden ser atraídos por campos magnéticos son llamados “Paramagnéticos”
Materiales Paramagnéticos
OG
SA de CV

## Slide 45
Su permeabilidad es ligeramente mayor a 1, por lo que no pueden ser magnetizados fuertemente
Materiales no magnéticos: Aluminio, platino, magnesio, molibdeno, litio, cromo, estaño
Materiales no ferrosos (no magnéticos)
OG
SA de CV

## Slide 46
 Son fuertemente atraídos por campos magnéticos
 Son fácilmente magnetizados
 El valor de su permeabilidad (  ) es de 100 y mayor
 Son capaces de retener cierta cantidad de magnetismo
 Materiales ferromagnéticos: Hierro, cobalto y níquel
Materiales ferrosos (ferromagnéticos)
OG
SA de CV

## Slide 47
Son repelidos por campos magnéticos. No pueden ser magnetizados debido a que su permeabilidad es menor a 1
Materiales diamagnéticos: Bismuto, mercurio,
oro, plata, zinc
Materiales Diamagnéticos
OG
SA de CV

## Slide 48
 Imanes permanentes
 Campo magnético de la Tierra
 Magnetismo mecánico inducido
 Electroimanes
Fuentes de magnetismo
OG
SA de CV

## Slide 49
Capítulo II
Características de
Campos Magnéticos

## Slide 50
Imanes
Tipo Barra
OG
SA de CV

## Slide 51
S
N
S
N
Si enderezamos un imán de herradura, se obtiene un imán de tipo barra
Imanes Tipo Barra
El imán de barra tiene las mismas características que el de herradura
OG
SA de CV

## Slide 52
S
N
Si enderezamos un imán de herradura, se obtiene un imán de tipo barra
Imanes Tipo Barra
El imán de barra tiene las mismas características que el de herradura
OG
SA de CV
S
N
S
N
N
S
N
S
S
N

## Slide 53
Imanes
Tipo Anillo
OG
SA de CV

## Slide 54
Si el imán de herradura lo doblamos y sus extremos los cerramos, formando casi un circulo, se comporta de manera idéntica al imán de herradura
Imanes Tipo Anillo
OG
SA de CV
N
S

## Slide 55
Si los extremos se doblan y funden para formar un anillo, se tiene un imán circular cerrado; las líneas de fuerza quedan contenidas completamente en el imán y no existirán polos magnéticos, por lo que no atrae otros materiales
Imanes Tipo Anillo
OG
SA de CV

## Slide 56
Capítulo III
Efectos de Discontinuidades
en Materiales

## Slide 57
Discontinuidades Superficiales
OG
SA de CV

## Slide 58
Supongamos que el imán tipo anillo completo tiene una grieta en la superficie externa, creándose un polo norte y un polo sur en los bordes; la grieta interrumpe el flujo uniforme de las líneas de fuerza, algunas de las cuales se verán forzadas a salir del imán
Las líneas de fuerza que se ven forzadas a salir del imán, como resultado de la grieta, se conocen como:
Discontinuidades Superficiales
Fugas de Flujo
OG
SA de CV

## Slide 59
Campo de Fuga
El campo magnético creado por las fugas de flujo se llama:
Discontinuidades Superficiales
OG
SA de CV
N
S

## Slide 60
Por lo que, si se espolvorean partículas magnéticas sobre el citado imán, estas serán atraídas por los polos creados en la grieta, produciendo una indicación por la concentración de partículas en la zona de la grieta
Una grieta en el imán de barra producirá un efecto similar, también causará fugas de flujo
Discontinuidades Superficiales
OG
SA de CV

## Slide 61
Efectos de las Discontinuidades
Pieza Inspeccionada
Campo
Magnético
OG
SA de CV

## Slide 62
Campo
Magnético
Pieza Inspeccionada
Discontinuidad
Efectos de las Discontinuidades
OG
SA de CV
N
S
Campo de Fuga

## Slide 63
Campo
Magnético
Pieza Inspeccionada
Efectos de las Discontinuidades
OG
SA de CV
N
S
Indicación

## Slide 64
Las líneas de fuerza en el fondo de la grieta tienden a seguir el camino de menor resistencia magnética y permanecen en el imán
Aquellas líneas de fuerza que saltan por encima y a través de la grieta, causan fugas de flujo (campo de fuga) y forman polos norte y sur, originados por la grieta
En cualquier imán, los materiales como el hierro y el acero son atraídos hacia sus polos magnéticos
Discontinuidades Superficiales
OG
SA de CV

## Slide 65
 Cuando se detecta una discontinuidad abierta a la superficie, como una grieta, se forman indicaciones angostas y bien definidas
Discontinuidades Superficiales
OG
SA de CV

## Slide 66
Discontinuidades Superficiales
OG
SA de CV

## Slide 67
Superficies Onduladas
OG
SA de CV

## Slide 68
Si observamos una irregularidad superficial, tal como una superficie ondulada, en la zona de la superficie irregular ondulada, las líneas de fuerza permanecen dentro del imán
Como ya se menciono, las líneas de fuerza tienden a seguir el camino de menor resistencia, por lo cual permanecen dentro del imán
Como resultado, no se crean polos magnéticos por lo que no existen fugas de flujo
Superficies Onduladas
OG
SA de CV

## Slide 69
Superficies Onduladas
OG
SA de CV

## Slide 70
Discontinuidades Subsuperficiales
OG
SA de CV

## Slide 71
Supongamos que tenemos otro imán, ahora con una grieta subsuperficial
Con ésta grieta algunas de las líneas de fuerza pasan por encima y por debajo de ella, algunas pasan a través de la grieta y algunas son forzadas a salir a la superficie, provocando fugas de flujo
Si espolvoreamos partículas magnéticas, se producirá una acumulación de partículas donde se encuentran las fugas de flujo
 Cuando se detecta una discontinuidad subsuperficial, se forman indicaciones anchas y difusas
Discontinuidades Subsuperficiales
OG
SA de CV

## Slide 72
Campo
Magnético
Pieza Inspeccionada
Discontinuidades Subsuperficiales
OG
SA de CV
Partículas
Magnéticas
Indicación
N
S

## Slide 73
Fuerza de un Campo de Fuga
OG
SA de CV

## Slide 74
La distorsión o fuerza en un campo de fuga, producido por una discontinuidad, depende de varios factores:
1.- El número de las líneas de fuerza en el campo de fuga; el cual es afectado por varias características de la discontinuidad:
 Ancho de la discontinuidad (la distancia entre sus polos magnéticos)
 Longitud de la discontinuidad
 Profundidad de la discontinuidad
Fuerza de un campo de fuga
OG
SA de CV

## Slide 75
 Forma de la discontinuidad
 Orientación de la discontinuidad
2.- La condición de la superficie
3.- La fuerza del flujo magnético generado, controlado por el amperaje utilizado para generar el campo magnético
La fuerza del campo de fuga determina el número de partículas magnéticas que pueden ser atraídas para formar una indicación
Fuerza de un campo magnético
OG
SA de CV

## Slide 76
Formación de Indicaciones
OG
SA de CV

## Slide 77
Cuando las partículas magnéticas son atraídas al sitio donde se localiza una fuga de flujo, producen una indicación que es visible para el ojo humano, bajo condiciones de iluminación adecuada
Al ser atraídas hacia las fugas de flujo y acercarse a los polos magnéticos, más líneas de flujo fluyen hacia ellas, lo que concentra las líneas de flujo a través de los caminos de baja reluctancia que forman las partículas de material ferromagnético
Esta es la acción principal que provoca que las partículas sean recolectadas por las fugas de flujo y subsecuentemente formen indicaciones de discontinuidades
Formación de indicaciones
OG
SA de CV

## Slide 78
Capítulo IV
Magnetización por
Corriente Eléctrica

## Slide 79
Campo Circular
OG
SA de CV

## Slide 80
Conductor
OG
SA de CV
Campo alrededor de un conductor
Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor eléctrico, se crea un “campo circular”
Campo Circular
Campo Magnético
Corriente Eléctrica

## Slide 81
Conductor
OG
SA de CV
Campo alrededor de un conductor
Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor eléctrico, se crea un “campo circular”
Campo Circular

## Slide 82
Campo alrededor de un conductor
Campo Circular
OG
SA de CV

## Slide 83
Campo alrededor de un conductor
El campo magnético alrededor de un conductor existe a todo lo largo del conductor por el que fluye corriente eléctrica
Campo Circular
OG
SA de CV

## Slide 84
Campo alrededor de un conductor
Cuando el conductor tiene una configuración uniforme, la densidad de flujo o número de líneas de fuerza por unidad de área, es uniforme a lo largo del conductor y es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica, y disminuye con el incremento de distancia desde el conductor
Campo Circular
OG
SA de CV

## Slide 85
Variando la intensidad de la corriente eléctrica en el conductor, varía el número de líneas de fuerza
Al incrementar la corriente de magnetización (intensidad) se incrementa el número de líneas de fuerza, resultando en un incremento de la densidad del campo magnético
OG
SA de CV
Campo alrededor de un conductor
Campo Circular

## Slide 86
La magnetización circular utiliza los principios del establecimiento de un campo magnético por inducción
Como el cobre y el aluminio son materiales no magnéticos, las líneas de fuerza no permanecen en el material, el campo magnético se establece alrededor del material
Una característica de los campos magnéticos circulares es que las líneas de fuerza forman circuitos completos sin que existan polos magnéticos
OG
SA de CV
Campo Circular

## Slide 87
Para determinar la dirección de las líneas de fuerza, alrededor de un conductor en el que fluye corriente eléctrica, se utiliza la regla de la mano derecha
Regla de la Mano Derecha
OG
SA de CV

## Slide 88
La regla de la mano derecha funciona idénticamente para materiales magnéticos y no magnéticos, la única diferencia es que:
El campo magnético se forma fuera del material no magnético, y en materiales magnéticos el campo permanece en el interior del material
Regla de la Mano Derecha
OG
SA de CV

## Slide 89
Piezas largas cilíndricas sólidas
Por ejemplo, en la inspección de una barra, se conoce como magnetización entre cabezales y produce un campo magnético circular
Magnetización circular inducida en materiales
a) Pasando corriente a través de la pieza
En la práctica, la magnetización circular se realiza de dos formas:
OG
SA de CV

## Slide 90
Inspección de una barra sólida
Magnetización circular inducida en materiales
OG
SA de CV

## Slide 91
R = Radio del conductor
F1 = Campo en la superficie del conductor
Fuerza del Campo
F1
R 2R 3R
Magnetización circular inducida en materiales
a) Pasando corriente a través de la pieza
OG
SA de CV

## Slide 92
Si consideramos una barra de acero cuadrada, cuando circula una corriente a través de ella, se establecerá un campo magnético circular dentro de esta
Piezas de forma irregular
Magnetización circular inducida en materiales
a) Pasando corriente a través de la pieza
OG
SA de CV

## Slide 93
Pasando corriente eléctrica a través de un tubo, el flujo magnético se eleva hacia la superficie externa, y es casi imperceptible en la superficie interna, pero, la superficie interna puede ser tan importante como la externa para detectar discontinuidades
Con un campo magnético creado alrededor de un conductor, es posible inducir un campo satisfactorio en un tubo
Piezas tubulares
Magnetización circular inducida en materiales
b) Pasando corriente a través de un conductor
OG
SA de CV

## Slide 94
Esta forma de inspección se lleva a cabo insertando una barra de cobre, o de algún otro material conductor, a través del componente y pasando la corriente eléctrica a través de la barra
Piezas tubulares
Magnetización circular inducida en materiales
b) Pasando corriente a través de un conductor
OG
SA de CV

## Slide 95
F1 = Campo en la superficie del conductor
F2 = Campo en la superficie interna de la pieza
Fuerza del Campo
F2
R 2R 3R
F1
Piezas tubulares
Magnetización circular inducida en materiales
b) Pasando corriente a través de un conductor
OG
SA de CV

## Slide 96
La magnetización circular induce un campo magnético dentro de las piezas en tres formas:
 Por inducción directa, que se conoce como magnetización entre cabezales
 Inducción directa por medio de electrodos
 Inducción indirecta, conocida como magnetización con conductor central
Métodos de magnetización circular
OG
SA de CV

## Slide 97
Cabezal Fijo
Cabezal
Móvil
Magnetización entre Cabezales (placas de contacto)
OG
SA de CV
En este método de magnetización las placas de contacto introducen la corriente en la pieza inspeccionada, como a un conductor, y se crea un campo circular alrededor de la pieza
Indicación de Discontinuidad
Campo Magnético
Corriente Eléctrica

## Slide 98
Magnetización entre Cabezales (placas de contacto)
OG
SA de CV
Para asegurar que la resistencia al paso de corriente sea lo más baja posible y evitar quemadas en la superficie de la pieza, los puntos de contacto deben ser lo más grandes posible
La magnitud de la corriente utilizada depende de las dimensiones de la pieza

## Slide 99
Magnetización entre Cabezales (placas de contacto)
OG
SA de CV

## Slide 100
Magnetización entre Cabezales (placas de contacto)
OG
SA de CV

## Slide 101
Magnetización entre Cabezales (placas de contacto)
OG
SA de CV

## Slide 102
Magnetización entre Cabezales (placas de contacto)
OG
SA de CV

## Slide 103
Magnetización entre Cabezales (placas de contacto)
OG
SA de CV

## Slide 104
Los electrodos o puntas son conductores de corriente utilizadas para magnetizar áreas localizadas
Electrodos (puntas de contacto)
Las puntas son típicamente barras de cobre de 3/4” de diámetro y de 6 a 8” de longitud con manerales individuales o duales, con puntas de contacto de cobre o aluminio y un interruptor integrado; deben mantenerse limpias para reducir el riesgo de quemaduras por arco
OG
SA de CV

## Slide 105
Electrodos (puntas de contacto)
Con esta técnica de magnetización se produce un campo circular alrededor de las puntas
OG
SA de CV

## Slide 106
Puntas de Contacto
Punta de Contacto
Electrodos (puntas de contacto)
OG
SA de CV
Campo Magnético
Indicación de
discontinuidad

## Slide 107
Electrodos (puntas de contacto)
OG
SA de CV
Campo Magnético

## Slide 108
Existen variables del método para la aplicación de la corriente: imanes o pinzas
La magnitud de la corriente utilizada depende del espesor de la pieza inspeccionada y de la separación entre las puntas, la cual debería ser entre 3” y 8”
Electrodos (puntas de contacto)
Los cables normalmente son flexibles de calibre 00 con cubierta de hule; hasta donde sea práctico, deben ser lo más cortos posible
OG
SA de CV

## Slide 109
Electrodos (puntas de contacto)
OG
SA de CV

## Slide 110
Electrodos (puntas de contacto)
OG
SA de CV

## Slide 111
Electrodos (puntas de contacto)
OG
SA de CV

## Slide 112
Electrodos (puntas de contacto)
OG
SA de CV

## Slide 113
Campo Magnético
Discontinuidad
Superficie Exterior
Discontinuidad
Superficie Interior
Para la inspección de piezas cilíndricas huecas, por ejemplo tubos o anillos, se utiliza un conductor central que induce un campo circular.
Conductor Central
Conductor central
OG
SA de CV

## Slide 114
Conductor Central
Conductor central
OG
SA de CV
Campo Magnético

## Slide 115
Conductor central
OG
SA de CV

## Slide 116
La posición del conductor puede ser diferente y muy importante:
 Si el conductor se coloca al centro de la pieza, el campo es simétrico alrededor de la pieza
 Si el conductor se coloca adyacente a la superficie interna de la pieza, el campo es mas fuerte en la pared cercana al conductor
Conductor central
OG
SA de CV

## Slide 117
Conductor al
Centro de la Pieza
Conductor adyacente a
la Superficie Interna
de la Pieza
Posición del Conductor central
OG
SA de CV

## Slide 118
Conductor al Centro de la Pieza
Conductor adyacente a la Superficie Interna de la Pieza
Posición del Conductor central
OG
SA de CV

## Slide 119
d
4d
Campo
Magnético
Conductor al
Centro de la Pieza
Conductor adyacente a
la Superficie Interna
de la Pieza
Posición del Conductor central
OG
SA de CV

## Slide 120
La ventaja principal de su uso es que, al no existir contacto entre el conductor y la pieza inspeccionada, virtualmente se elimina la posibilidad de quemaduras por arco
La magnitud de la corriente utilizada depende de varios factores
Con el conductor colocado al centro de la pieza el campo producido es máximo en su superficie interna, y los requisitos de corriente de magnetización son los mismos que para una pieza sólida con el mismo diámetro exterior
Conductor central
OG
SA de CV

## Slide 121
Discontinuidades detectadas con Campo Circular
OG
SA de CV

## Slide 122
Campo
Longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 123
Con un campo magnético longitudinal, la pieza se magnetiza en su longitud
El imán de tipo barra es un buen ejemplo de un campo magnético longitudinal
Las líneas de fuerza viajan a través de la longitud de la barra, de sur a norte
Campo Longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 124
La magnetización longitudinal se produce pasando corriente a través de un conductor eléctrico enrollado en espiras múltiples o bobina
Campo Longitudinal
Campo producido por corriente en una bobina
OG
SA de CV

## Slide 125
Ya que las líneas de fuerza forman circuitos cerrados, entran al espacio interno de la bobina salen y giran alrededor de ella, por la parte externa, de forma “toroidal”
Campo Longitudinal
Campo producido por corriente en una bobina
OG
SA de CV

## Slide 126
Campo producido por corriente en una bobina
El campo producido es paralelo al eje de la bobina
OG
SA de CV

## Slide 127
Campo producido por corriente en una bobina
El campo producido es paralelo al eje de la bobina
OG
SA de CV

## Slide 128
Los conductores eléctricos enrollados, que forman una bobina, son frecuentemente identificados como “solenoides”
Campo producido por corriente en una bobina
OG
SA de CV

## Slide 129
Campo producido por corriente en una bobina
OG
SA de CV
Indicación de Discontinuidad

## Slide 130
Campo producido por corriente en una bobina
OG
SA de CV

## Slide 131
Campo producido por corriente en una bobina
OG
SA de CV

## Slide 132
Campo producido por corriente en una bobina
OG
SA de CV

## Slide 133
Campo producido por corriente en una bobina
OG
SA de CV

## Slide 134
Cuando se utiliza una bobina fabricada con un conductor de cobre, las líneas de fuerza alrededor de cada vuelta del enrollado se combinan, con lo cual se incrementa la densidad de flujo
Un objeto magnetizado longitudinalmente se caracteriza porque en él existen polos magnéticos, dependiendo de su longitud, normalmente en sus extremos
Campo producido por corriente en una bobina
OG
SA de CV

## Slide 135
Campo producido por corriente en una bobina
OG
SA de CV

## Slide 136
La mayor densidad del campo se encuentra cerca de la superficie interna de la bobina y disminuye hacia el centro de la bobina
La unidad de medición es amperios-vuelta (NI) (amperaje actual multiplicado por el número de vueltas o espiras de la bobina)
El campo efectivo se extiende hacia ambos extremos de la bobina a una distancia de aproximadamente 6” a 9”
Intensidad del campo producido por una bobina
OG
SA de CV

## Slide 137
OG
SA de CV

## Slide 138
OG
SA de CV

## Slide 139
Los yugos son equipos portátiles en forma de “C” (herradura), los cuales inducen un campo magnético longitudinal entre sus polos (piernas), y son usados para magnetización local
El campo magnético es generado en un sistema de bobina y transmitido a la pieza a través de sus polos
Con yugo no existe el riesgo de quemadas por arco gracias a que se transmite a la pieza solamente el campo magnético, la corriente no entra en la pieza
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 140
Aférrate! solo mantén presionado el botón
OG
SA de CV

## Slide 141
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV
Campo Magnético
Discontinuidad
Yugo

## Slide 142
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV
Campo Magnético
Discontinuidad
Yugo

## Slide 143
Campo Longitudinal con yugo
OG
SA de CV

## Slide 144
Existen yugos electromagnéticos (que operan con AC solamente y otros que operan con AC y HWDC)
Pueden contar con piernas fijas o articuladas las cuales permiten ajustar el contacto en superficies irregulares o en superficies unidas en ángulo
La corriente de magnetización utilizada depende del modelo del yugo. La separación entre piernas mas efectiva es de 3” a 8”
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 145
Yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 146
Yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 147
Yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 148
Yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 149
Yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 150
Yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 151
Yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 152
Yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 153
Yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 154
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 155
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 156
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 157
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 158
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 159
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV

## Slide 160
CORDÓN DE
SOLDADURA
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV
CORDÓN DE
SOLDADURA
SECUENCIA DE INSPECCIÓN: 1 - 1,
2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5,
6 – 6, ETC.
LAS PIERNAS DEL YUGO SE POSICIONAN EN LA ZONA AFECTADA TÉRMICAMENTE
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8”
(MÁXIMO)
3”
(TÍPICO)
SECUENCIA DE INSPECCIÓN: 1 - 1,
2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5,
6 – 6, ETC.
LAS PIERNAS DEL YUGO SE POSICIONAN DE TAL FORMA QUE EL CORDÓN DE SOLDADURA QUEDE CENTRADO ENTRE ELLAS
8”
(MÁXIMO)
2” a 3”
(TÍPICO)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19

## Slide 161
OG
SA de CV
1
1
2
2
3
3
4
4

## Slide 162
OG
SA de CV
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

## Slide 163
OG
SA de CV

## Slide 164
Campo inducido por yugo electromagnético
OG
SA de CV
CORDÓN DE
SOLDADURA
SECUENCIA DE INSPECCIÓN: 1 - 1,
2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5,
6 – 6, ETC.
LAS PIERNAS DEL YUGO SE POSICIONAN DE TAL FORMA QUE EL CORDÓN DE SOLDADURA QUEDE CENTRADO ENTRE ELLAS
8”
(MÁXIMO)
2”
(TÍPICO)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22

## Slide 165
OG
SA de CV
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10

## Slide 166
OG
SA de CV

## Slide 167
OG
SA de CV

## Slide 168
OG
SA de CV
Quizá es momento de tratar con eso de “una pierna del yugo”

## Slide 169
OG
SA de CV

## Slide 170
OG
SA de CV

## Slide 171
OG
SA de CV
Discontinuidades detectadas con Campo Longitudinal

## Slide 172
Capítulo V
Selección del
Método Apropiado

## Slide 173
Tipo de Corriente de Magnetización
OG
SA de CV

## Slide 174
+
-
0
T
Es la corriente más ampliamente utilizada en la prueba por partículas magnéticas
Requiere de dos conductores y dirección inversa a razón de 50 o 60 ciclos por segundo
Corriente Alterna
Tipo de corriente de magnetización
OG
SA de CV

## Slide 175
La corriente alterna tiene:
 Poca capacidad de penetración, el campo se concentra cerca de la superficie de la pieza magnetizada (Efecto de Piel), por lo cual, es la mejor para detectar discontinuidades superficiales
 El cambio de dirección tiene la tendencia de agitar las partículas, lo que les proporciona más movilidad
Corriente Alterna
OG
SA de CV

## Slide 176
Corriente Alterna
OG
SA de CV

## Slide 177
Corriente Alterna
OG
SA de CV

## Slide 178
+
-
0
T
Es el resultado de rectificar una fase de la Corriente Alterna, lo que significa que la polaridad o porción negativa de la curva de C.A. es eliminada
Corriente Directa Rectificada de Media Onda (CDRMO)
OG
SA de CV

## Slide 179
+
-
0
T
Consiste de pulsos de Corriente Alterna con intervalos de tiempo en los que no fluye corriente. Cada pulso dura medio ciclo
Corriente Directa Rectificada de Media Onda (CDRMO)
OG
SA de CV

## Slide 180
 El campo producido penetra en la pieza
 Se emplea para la detección de discontinuidades subsuperficiales
 La mejor aplicación es en la inspección de soldaduras y fundiciones, en combinación con polvo seco y magnetización con puntas
Por su nombre en inglés se le conoce como HWDC
Corriente Directa Rectificada de Media Onda (CDRMO)
OG
SA de CV

## Slide 181
+
-
0
T
Es un flujo continuo de corriente en una sola dirección
Se obtiene de baterías o pilas normales
Corriente Directa
OG
SA de CV

## Slide 182
 Fase simple - El flujo negativo de la corriente alterna es invertido, tiene habilidad de penetración
Puede ser de fase simple o de tres fases
Corriente Directa Rectificada de Onda Completa
OG
SA de CV
+
-
0
T

## Slide 183
 Tres fases - Se reduce la demanda de corriente a la mitad, es usada en equipos de alto poder y comúnmente utilizada en el método residual
Puede ser de fase simple o de tres fases
Corriente Directa Rectificada de Onda Completa
OG
SA de CV
+
-
0
T

## Slide 184
Requisitos de Corriente de Magnetización
OG
SA de CV

## Slide 185
La cantidad de corriente varía con la forma de la pieza y la permeabilidad del material
Demasiada corriente puede quemar la pieza o saturarla, causando exceso de concentración de partículas, o insuficiente corriente puede provocar la falta de flujo, para que sean atraídas las partículas
Ya que no existen muchas variables para determinar los requisitos de corriente, para calcular la corriente necesaria de magnetización entre cabezales y conductor central, se utiliza la regla de: “300 a 800 amperios por pulgada de espesor o diámetro de la pieza”, según el Código ASME Sección V, Artículo 7
Para magnetización circular
OG
SA de CV

## Slide 186
Para magnetización circular
OG
SA de CV

## Slide 187
El diámetro de la bobina y la relación con la dimensión y forma del objeto que está siendo magnetizado, es un factor importante para asegurar la magnetización adecuada
En particular, la longitud y el diámetro de la pieza debe ser considerado con relación a la longitud y el diámetro de la bobina, cuando se decide la cantidad de corriente que debe utilizarse para realizar una magnetización adecuada
Para magnetización longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 188
La relación del área de la sección transversal de la pieza magnetizada, con respecto al área de la sección transversal de la bobina es conocida como “factor de llenado”
En general, la relación entre el diámetro de la pieza y el diámetro de la bobina no debería ser mayor a un décimo. Si la pieza es colocada adyacente a la pared interna de la bobina, entonces el factor de llenado es menos importante
La fuerza del campo en una bobina es proporcional al producto de la corriente en amperios y el número de vueltas de la bobina
Para magnetización longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 189
De acuerdo con ASTM E 709, existen fórmulas para calcular la corriente de magnetización
1a. Bobinas con bajo factor de llenado. El diámetro de la pieza es menor que el 10% del diámetro de la bobina. Para piezas con relación L/D entre 3 y 15
Piezas colocadas cerca de la pared interna
NI = 45,000
L/D
Donde: NI = Amperios-vueltas
L = Longitud de la pieza
D = Diámetro o espesor de la pieza
Para magnetización longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 190
1a. Bobinas con bajo factor de llenado
Para magnetización longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 191
1b. Bobinas con bajo factor de llenado
Piezas colocadas en el centro de la bobina
NI = 43,000R
6(L/D) - 5
Donde: NI = Amperios-vueltas
L = Longitud de la pieza
D = Diámetro o espesor de la pieza
R = Radio de la bobina
Para magnetización longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 192
1b. Bobinas con bajo factor de llenado
Para magnetización longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 193
2. Factor intermedio de llenado. La sección transversal de la bobina es mayor que dos veces pero menor que diez veces la sección transversal de la pieza
NI = (NI)afl (10 – Y) + (NI) bfl (Y – 2) / 8
Donde: NI = Amperios-vueltas
(NI)afl = NI para bobinas con bajo factor de llenado
(NI)bfl = NI para bobinas con alto factor de llenado
Y = Relación del área de la sección transversal de la bobina y de la sección transversal de la pieza
Para magnetización longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 194
2. Factor intermedio de llenado
Para magnetización longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 195
3. Alto factor de llenado. Cuando se utilizan bobinas fijas o enrollado de cable y el área de la sección transversal de la bobina es menor de dos veces el área de la sección transversal de la pieza
NI = 35,000
(L/D) + 2
Donde: NI = Amperios-vueltas
L = Longitud de la pieza
D = Diámetro o espesor de la pieza
Para magnetización longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 196
3. Alto factor de llenado
Para magnetización longitudinal
OG
SA de CV

## Slide 197
Secuencia de Operaciones
OG
SA de CV

## Slide 198
En la inspección por partículas magnéticas, la secuencia de operaciones se aplica a la relación entre el tiempo que se toma para la aplicación de las partículas y el establecimiento del campo magnético
El examen se puede realizar por medio de dos formas
1. Continua
2. Residual
Secuencia de operaciones
OG
SA de CV

## Slide 199
La magnetización continua se emplea en la mayoría de aplicaciones, ya sea usando partículas secas o húmedas
 Magnetización continua con partículas secas
Las partículas secas pierden casi toda su movilidad cuando entran en contacto con la superficie de la pieza, por eso, es imperativo que la pieza o el área de interés se encuentre magnetizada mientras las partículas estén en el aire y libres, para que sean atraídas hacia las fugas de flujo; por lo anterior, la corriente de magnetización empieza a fluir antes de la aplicación de las partículas secas y debe mantenerse hasta después que se ha terminado la aplicación de las partículas y que el exceso de partículas ha sido removido y hasta realizar una inspección visual
Magnetización continua
OG
SA de CV

## Slide 200
 Magnetización continua con partículas secas
OG
SA de CV

## Slide 201
 Magnetización continua con partículas secas
OG
SA de CV

## Slide 202
 Magnetización continua con partículas húmedas
Se aplica en la inspección de piezas en equipos estacionarios, involucra el baño abundante de la pieza con partículas que termina antes de cortar la corriente de magnetización
La duración de la magnetización es típicamente de 0.5 segundos con dos o mas disparos
OG
SA de CV

## Slide 203
No es tan sensible como el método continuo
En esta técnica, el medio de inspección se aplica después que la corriente de magnetización ha sido interrumpida
Se utiliza solamente si la pieza inspeccionada tiene alta retentividad para que el magnetismo residual sea tan fuerte como para atraer y mantener las partículas en los campos de fuga
Tiene gran aplicación en la inspección de tubería o productos tubulares
Magnetización residual
OG
SA de CV

## Slide 204
Magnetización residual
OG
SA de CV

## Slide 205
Determinación del valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 206
El nivel de la densidad de flujo es crítico en la inspección por partículas magnéticas
Se debe enfatizar que, para producir una buena indicación, la fuerza del campo magnético generado debe ser adecuada y su dirección favorable, además, para que las indicaciones sean consistentes, la fuerza del campo debe ser controlada dentro de límites razonables
Por todo esto, es obviamente importante que al aplicar la prueba por partículas magnéticas el operador conozca cual es la fuerza aplicada del campo
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 207
Los factores que afectan la densidad de flujo son el tamaño, la forma, el espesor y el tipo de material, y la técnica de magnetización
Ya que los factores varían ampliamente, es difícil establecer reglas rígidas para la densidad de flujo para cada configuración
Hoy en día no existe un método aplicable conocido el cual permita la medición exacta de la densidad de flujo en un punto dado dentro de cualquier pieza magnetizada
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 208
Están disponibles varios tipos de medidores e indicadores que son herramientas para determinar por comparación la densidad de flujo
Otros medidores de campo miden el campo magnético en el aire, los que casi siempre son usados para medir “H” (la fuerza del campo), aunque pueden ser calibrados en Gausses o Teslas, unidades de densidad de flujo
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 209
Existen instrumentos con sensores que funcionan por efecto Hall, que proporcionan la medición del campo cerca de la superficie y muestran su dirección, indican la componente H
Valor de la densidad de flujo
ASTM E-709 requiere que la fuerza del campo sea de 30 a 60 Gauss o 2.4 a 4.8 KA/m
OG
SA de CV

## Slide 210
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV
MANUAL
AUTO
RANGE
ZERO
POWER
HOLD
MODE
UNITS
SELECT
HOLD RESET
MEASURE
AC
G
AC
G

## Slide 211
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 212
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 213
Ha sido desarrollada una variedad de accesorios con el propósito de asegurar que el campo en una pieza particular inspeccionada es de magnitud y dirección adecuada
Estos accesorios funcionan provocando que parte del campo salga de la superficie de la pieza inspeccionada, que pase a través del accesorio externo de prueba y que regrese otra vez a la pieza inspeccionada
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 214
Se incluyen a:
 Indicador de campo magnético tipo pastel,
 Indicador de campo del Prof. Berthold, e
 Indicadores de magnetización de tipo láminas con defectos artificiales
Consisten de piezas de hierro suave en las cuales ha sido maquinado un “defecto artificial” en forma de ranura
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 215
Indicador de Campo Magnético
Tipo Pastel
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 216
Indicador de campo del Prof. Berthold
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV
2
4
1
3

## Slide 217
Placas Ranuradas Típicas
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 218
El indicador es colocado sobre la pieza inspeccionada de tal forma que el defecto artificial esté en dirección de las discontinuidades que se espera encontrar
La pieza se magnetiza y las partículas se aplican normalmente, si es mostrado el defecto artificial se considera que la magnetización es adecuada
El nivel de sensibilidad para varios tamaños de discontinuidades se alcanza variando el ancho y profundidad del defecto artificial; usados adecuadamente son muy valiosos
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 219
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 220
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 221
Valor de la densidad de flujo
OG
SA de CV

## Slide 222
Capítulo VI
Materiales de
Inspección

## Slide 223
Las partículas utilizadas en el método, conocidas como “polvos” y técnicamente como “medio de inspección”, son tan importantes como el equipo de magnetización
OG
SA de CV

## Slide 224
Características de las partículas magnéticas
OG
SA de CV

## Slide 225
Propiedades físicas
Tamaño: Dimensiones entre 0.125 y 60 micra (0.000005 a 0.0025 pulgadas)
Forma: Las partículas son una mezcla de formas, esféricas y alargadas, para proporcionar movilidad y polarización magnética
Densidad: Afecta la movilidad, por lo que las partículas húmedas deben ser agitadas
Color: Las partículas de diferentes colores para proporcionar un contraste adecuado
Partículas magnéticas
OG
SA de CV

## Slide 226
Partículas magnéticas
OG
SA de CV

## Slide 227
Partículas magnéticas
OG
SA de CV

## Slide 228
Alta permeabilidad
Las partículas deben tener alta permeabilidad, para que sean atraídas y retenidas por campos de fuga débiles
Baja retentividad
Las partículas no deben retener magnetismo residual, para que no se queden sobre la pieza inspeccionada, y para que sean fácilmente removidas
Propiedades magnéticas
Partículas magnéticas
OG
SA de CV

## Slide 229
Las partículas magnéticas pueden ser clasificadas en:
 Métodos, por la forma de ser transportadas
 Partículas secas (aire)
 Partículas vía húmeda (agua o petróleo)
 Tipos, por el contraste con la superficie
 Partículas visibles, coloreadas o contrastantes, y
 Partículas fluorescentes
Partículas magnéticas
OG
SA de CV

## Slide 230
Métodos
OG
SA de CV

## Slide 231
Se utilizan secas en forma de polvo
Dependen que el aire las lleve a la superficie de la pieza, por lo que se utilizan pistolas, bulbos o aplicadores racionadores
Se aplican en forma de nube ligera, lo que les proporciona movilidad
La mejor forma de proporcionarles movilidad es utilizando campos magnéticos pulsantes
Pueden ser de diferentes colores como rojo, negro, gris, azul, amarillo o anaranjado
Partículas secas
OG
SA de CV

## Slide 232
Partículas secas
OG
SA de CV

## Slide 233
Partículas secas
OG
SA de CV

## Slide 234
Partículas secas
OG
SA de CV

## Slide 235
Partículas secas (aplicador)
OG
SA de CV

## Slide 236
 Excelente para detectar discontinuidades subsuperficiales
 Fácil de usar en la inspección de objetos grandes con equipo portátil
 Adecuado para la inspección de materiales con superficie rugosa
 Las partículas tienen una alta resistencia al calor, por lo que pueden usarse a altas temperaturas, de hasta 315°C.
 Fácil de usar en inspecciones en campo con equipo portátil
 Buena movilidad cuando es usado con C.A. o C.D.R.M.O.
 No es tan “sucio” como el método húmedo
 El equipo utilizado es menos costoso
Partículas secas ventajas
OG
SA de CV

## Slide 237
 No es tan sensible como el método húmedo para grietas poco profundas y muy finas
 No es fácil cubrir toda la superficie adecuadamente, especialmente de piezas con forma irregular o grandes
 Más lento que el método húmedo para la inspección de una gran cantidad de piezas pequeñas
 No es fácil de utilizar para tiempos de inspección cortos, con la técnica de “disparos” en el método continuo
 Difícil de adaptar a sistemas de inspección mecanizados
Partículas secas desventajas
OG
SA de CV

## Slide 238
Su presentación es como pastas, polvo y concentrados
Pastas
Las partículas deben ser disueltas en aceite para conseguir el tamaño de partícula y la consistencia adecuada
La pasta es difícil de deshacer y no se puede evitar que se formen terrones que puedan mezclarse con la suspensión; actualmente, casi ya no se suministran
Partículas húmedas
OG
SA de CV

## Slide 239
Polvos
Con agua como vehículo, las partículas en forma de pasta son más difíciles de dispersar, por lo que actualmente las partículas son producidas en forma de un polvo concentrado seco, que puede ser para suspensiones en aceite o en agua; las partículas en polvo tienen la necesidad de mezclarse con agentes que faciliten su dispersión, agentes humectantes, agentes inhibidores de corrosión, etc.; las partículas en forma de polvo pueden ser vertidas directamente en el tanque para preparar el baño, sin la necesidad de mezclarlas previamente
Partículas húmedas
OG
SA de CV

## Slide 240
Concentrados
Las partículas usadas en concentrados son recubiertas con agentes humectantes, un tipo de detergente, que les permite combinarse fácilmente con el vehículo; los concentrados de partículas que son diseñados para utilizarse en agua, vienen premezclados con un acondicionador para que puedan ser vertidas directamente en el agua y para mejorar las características de la solución
Partículas húmedas
OG
SA de CV

## Slide 241
Concentrados
Partículas húmedas
OG
SA de CV
Agente humectante
Agente anti-espuma
Inhibidor de corrosión

## Slide 242
Concentrados
Partículas húmedas
OG
SA de CV

## Slide 243
Pueden ser de diferentes colores como rojo, negro, o fluorescente (verde-amarillo)
Pueden ser aplicadas en forma manual o automática, bombeadas a través de boquillas, etc.
Son recolectadas en recipientes o tanques, y agitadas y bombeadas
Son suspendidas en agua o petróleo ligero
El vehículo les permite “flotar” para que sean fácilmente atraídas hacia los campos de fuga
Cuando no existen fugas de flujo salen de la pieza junto con el líquido
Partículas húmedas
OG
SA de CV

## Slide 244
Partículas húmedas
OG
SA de CV

## Slide 245
Partículas húmedas
OG
SA de CV

## Slide 246
Partículas húmedas
OG
SA de CV

## Slide 247
 Viscosidad. Para que la partícula tenga buena movilidad la viscosidad máxima a temperatura ambiente debería ser de aproximadamente 5 centiestokes
 Flamabilidad. Como el aceite (petróleo ligero o queroseno) es un combustible, es preferible que la temperatura mínima para que produzca flama sea de 57 °C (135°F). Los aceites que producen flama por debajo de esta temperatura tienen baja presión de vapor y se evaporan rápidamente, por lo que se requiere reemplazarlos frecuentemente para que no se formen vapores nocivos y se presente el riesgo de producirse flama
Características de suspensiones en aceite
OG
SA de CV

## Slide 248
 Color. El color es un indicador de la presencia de azufre
 Olor. El olor es una objeción para muchos operadores que trabajan todo el día con recipientes abiertos que contienen partículas. El olor puede ser un indicador de la presencia de contaminantes indeseables, tal como el azufre
 Fluorescencia. La mayoría de suspensiones húmedas utilizan partículas fluorescentes y muchos aceites también son fluorescentes, por eso es mejor utilizar aceites con bajo nivel de fluorescencia natural
Características de suspensiones en aceite
OG
SA de CV

## Slide 249
 Reacción química. La suspensión no debe reaccionar con los materiales que son inspeccionados
 Contaminación. La suspensión puede ser contaminada con polvo, grasa y aceite que permanezca en las piezas inspeccionadas, estos contaminantes pueden provocar acumulación de partículas y producir indicaciones como de discontinuidades; además, en la prueba de asentamiento de las partículas, los contaminantes pueden provocar que sea difícil medir el nivel y la concentración de las partículas, también, los contaminantes pueden elevar la fluorescencia del aceite y producir una alta fluorescencia de fondo durante la inspección, finalmente, los contaminantes pueden aumentar la viscosidad del aceite
Características de suspensiones en aceite
OG
SA de CV

## Slide 250
 Con el agua se elimina completamente el riesgo de producirse flama
 Las suspensiones con agua deben ser utilizadas cuando la temperatura se encuentra por debajo del punto de evaporación y por encima del punto de congelación
 Debido a que el agua es un buen conductor eléctrico, el equipo debe estar bien conectado a tierra
 Como el agua se evapora más rápidamente que los aceites, la suspensión debe ser verificada frecuentemente; también, puede ser necesaria una prueba frecuente de rompimiento del agua para asegurar que hay suficiente agente humectante en la suspensión
Características de suspensiones en agua
OG
SA de CV

## Slide 251
Características de suspensiones en agua
OG
SA de CV

## Slide 252
Conforme se utiliza el baño de suspensión , sufre de ciertos cambios, algunos de los cuales son:
 La pérdida de partículas magnéticas, porque se adhieran mecánica o magnéticamente a las piezas, lo que tiende a reducir la concentración del baño
 La pérdida del líquido debido a la película que se adhiere a la superficie de las piezas
 La pérdida del líquido por evaporación, lo que incrementa la concentración de las partículas
 La acumulación gradual de polvo, suciedad, óxido, aceite y grasa de piezas sin limpiar adecuadamente, y por pelusas que se desprenden del trapo usado
Control del baño de suspensión
OG
SA de CV

## Slide 253
Por lo anterior, es muy importante y necesario verificar el baño frecuentemente y realizar las correcciones necesarias
Una de las verificaciones que debería realizarse periódicamente es para determinar la concentración del baño
La “concentración” o “fuerza” del baño es el número de partículas magnéticas húmedas en un recipiente
La concentración del baño se determina midiendo el volumen de partículas asentadas, para realizar esta prueba se utiliza un Tubo centrífugo ASTM tipo pera
Control del baño de suspensión
OG
SA de CV

## Slide 254
50
Tubo de Decantación ASTM Tipo Pera
para Verificar la Concentración de las Partículas en Vía Húmeda
Control del baño de suspensión
OG
SA de CV
100
25
20
15
10
6
4
1.5
1
.5
2

## Slide 255
Control del baño de suspensión
OG
SA de CV

## Slide 256
Pesar la pasta o polvo, o medir el volumen de concentrado, la cantidad la recomienda el fabricante
Agregar el polvo o concentrado lentamente al recipiente con vehículo
Se mezcla y agita durante 30 minutos
Tomar una muestra de 100 ml de suspensión en el tubo centrífugo ASTM tipo pera o de decantación
Dejar reposar durante 30 minutos, baño con agua, o 60 minutos, baño con petróleo
Medir el volumen de partículas en el fondo de la espiga del tubo de decantación
Control del baño de suspensión
OG
SA de CV

## Slide 257
Control del baño de suspensión
OG
SA de CV

## Slide 258
Bloque de prueba con grietas, utilizado para verificar la Concentración de las Partículas fluorescentes en Vía Húmeda
Partículas húmedas fluorescentes
OG
SA de CV

## Slide 259
 Método más sensible para grietas superficiales muy finas
 Método más sensible para grietas superficiales finas y muy poco profundas
 Cubren rápida y completamente todas las superficies de piezas con forma irregular, grandes o pequeñas
 Es fácil recuperar y re-utilizar el baño
 Tienen excelente movilidad en el líquido de suspensión
 Es fácil medir y controlar la concentración del baño, lo que hace más uniforme y segura la reproducción de resultados
 Se adapta a tiempos de inspección cortos, con la técnica de “disparos” de magnetización para el método continuo
 Se adapta fácilmente en unidades automáticas
Partículas húmedas ventajas
OG
SA de CV

## Slide 260
 Normalmente no es capaz de detectar discontinuidades subsuperficiales
 Es sucio para trabajar, especialmente cuando no se recuperan las partículas y en inspecciones en campo
 Cuando se utiliza aceite para el baño y la magnetización circular por contacto directo, se presenta un riesgo potencial de producirse fuego
 Se requiere un sistema de recirculación diseñado adecuadamente para mantener las partículas en suspensión
 En ocasiones, en la limpieza posterior es un problema remover las partículas magnéticas adheridas a la superficie
Partículas húmedas desventajas
OG
SA de CV

## Slide 261
Tipos
OG
SA de CV

## Slide 262
Se puede desarrollar un sistema de inspección por partículas magnéticas altamente sofisticado, sin embargo, si el inspector tiene dificultades para observar la indicación , entonces, el sistema es inadecuado
La mejor visibilidad para el ojo humano es proporcionada por condiciones de alto contraste
Uno de los requisitos principales para observar la presencia de indicaciones es contar con una buena iluminación
OG
SA de CV

## Slide 263
Son examinadas con luz blanca, natural o artificial
Partículas visibles, no-fluorescentes contrastantes o coloreadas
OG
SA de CV

## Slide 264
Con partículas visibles la selección del color de la partícula depende únicamente de cuál proporcione el mayor contraste con el color de la superficie inspeccionada
Por ejemplo: Polvos blancos o grises sobre la superficie gris de fundiciones de arena son difíciles de observar, en cambio polvos de color rojo proporcionan buen contraste
Algunos fabricantes cubren las partículas con tintes que proporcionan colores brillantes con los cuales se obtiene un mejor contraste
OG
SA de CV
Partículas visibles, no-fluorescentes contrastantes o coloreadas

## Slide 265
OG
SA de CV
Partículas visibles, no-fluorescentes contrastantes o coloreadas

## Slide 266
Se puede usar un recubrimiento sobre la superficie de la pieza inspeccionada, la tinta de contraste, para tener un contraste con el color de las partículas; su espesor debe ser el menor posible (no mayor de 0.05 mm) para que no interfiera con la formación de indicaciones, con la movilidad de las partículas, con los puntos de contacto eléctrico y no deben ser solubles en el vehículo de las partículas húmedas
OG
SA de CV
Partículas visibles, no-fluorescentes contrastantes o coloreadas

## Slide 267
OG
SA de CV
Met-L-Chek
R
D-70
Types I & II; Methods A, B, C 6 D; Forms d & e
DEVELOPER
FOR INDUSTRIAL USE ONLY
USO INDUSTRIAL SOLAMENTE
Listed on QPL for AMS-2644; Type II, Methods A & C. Meets
ASME, ASTM E-165 & ASTM E-1417, NAVSEA 250-1500-1
and RCC-M code 93 requirements for penetrant inspection.
FLAMMABLE
INFLAMABLE
CONTENTS UNDER PRESSURE
CONTENIDO BAJO PRESIÓN
net weight 310 grams
Partículas visibles, no-fluorescentes contrastantes o coloreadas

## Slide 268
OG
SA de CV
Partículas visibles, no-fluorescentes contrastantes o coloreadas

## Slide 269
Existen partículas cubiertas con un tinte fluorescente que proporcionan el máximo contraste para el ojo humano
Partícula cubierta con
un tinte fluorescente
Cuando son iluminadas con luz ultravioleta emiten luz visible, y para utilizarlas se requiere un área de trabajo oscura, ya que en estas condiciones producen un muy alto contraste
Partículas fluorescentes
OG
SA de CV

## Slide 270
Partículas fluorescentes
OG
SA de CV
La luz ultravioleta utilizada es conocida como “luz negra”, la cual se encuentra en un rango de longitudes de onda de 330 a 390 nm, siendo la predominante de 365 nm
Espectro Electromagnético

## Slide 271
Partículas fluorescentes
OG
SA de CV

## Slide 272
Requisitos en el uso de partículas fluorescentes
Debe existir una intensidad mínima de luz negra sobre la superficie de la pieza inspeccionada, por ejemplo:
ASTM E 709 - 1000 W/cm2.
ASME Sec. V, Art. 7 - 1000 W/cm2.
Se debe verificar la intensidad de la luz negra
Debe permitirse que la lampara de luz negra se caliente por un tiempo antes de usarla o de medir la intensidad, por ejemplo 5 minutos mínimo
El técnico debe adaptarse a las condiciones del área oscura durante un tiempo determinado
Partículas fluorescentes
OG
SA de CV

## Slide 273
Partículas fluorescentes
OG
SA de CV

## Slide 274
Partículas fluorescentes
OG
SA de CV

## Slide 275
Partículas fluorescentes
OG
SA de CV

## Slide 276
Existen diferentes tipos de lámparas de luz negra comercialmente disponibles:
 Lámparas tubulares – Similares en construcción y operación, a las lámparas tubulares fluorescentes para iluminación general; emplean el arco de vapor de mercurio de baja presión. El interior del tubo está cubierto con fósforo que produce fluorescencia con la energía de descarga del vapor de mercurio. Los tubos son de diferentes longitudes, los más largos (de hasta 36”) no son portátiles como los de 5” o 6”, pero proporcionan más luz sobre áreas grandes. Se montan en bancos de 4 a 6 tubos. Su salida cae rápidamente con el uso
Lámparas de luz negra
OG
SA de CV

## Slide 277
Lámparas Tubulares
OG
SA de CV

## Slide 278
 Lámparas incandescentes – Similares a las lámparas foto-reflectoras ordinarias, excepto que son fabricadas con vidrio rojo-púrpura. Producen luz de baja intensidad, su tiempo de vida es corto y generan gran cantidad de calor
 Lámparas de vapor de mercurio – Es la fuente de luz negra más importante para la inspección con partículas fluorescentes, es la lámpara universalmente utilizada. Debido al funcionamiento interno, al encenderla le toma cerca de 5 minutos para alcanzar la máxima intensidad de luz. Utilizan bulbos de 100 vatios (watts), que pueden ser iluminadores “spot” o “flood” (puntuales o inundación)
Lámparas de luz negra
OG
SA de CV

## Slide 279
 Lámparas de vapor de mercurio. Las lámparas con bulbos “spot” concentran su energía en áreas pequeñas, lo que proporciona la máxima iluminación en el sitio hacia donde se dirige, en otras palabras, proporciona la intensidad adecuada para casi todas las inspecciones en el área de un círculo de 6” de diámetro a una distancia de 15” del filtro de la lámpara. Las lámparas con bulbos “flood” proporcionan más iluminación sobre áreas grandes, pero no son tan adecuadas para usarse en inspecciones críticas, su nivel de iluminación es menor que el mínimo requerido normalmente, a menos que la lámpara se mantenga extremadamente cerca de la superficie de interés
Lámparas de luz negra
OG
SA de CV

## Slide 280
Lámparas de vapor de mercurio
OG
SA de CV

## Slide 281
Lámparas de vapor de mercurio
OG
SA de CV

## Slide 282
Para el control del proceso de inspección, y porque una intensidad de luz menor a la óptima puede afectar seriamente los resultados de las inspecciones, la intensidad de la luz negra debe medirse a intervalos regulares de tiempo
Tales mediciones pueden realizarse fácil y rápidamente con equipo muy simple
Medidores de intensidad de luz negra
OG
SA de CV

## Slide 283
Medidores de intensidad de luz negra
OG
SA de CV

## Slide 284
Medición de la intensidad de luz negra
OG
SA de CV

## Slide 285
Sensibilidad
de los Métodos
OG
SA de CV

## Slide 286
Anillo de prueba de acero (ketos) que contiene 12 barrenos localizados a distintas profundidades
Este anillo de prueba puede ser utilizado para evaluar y comparar la funcionalidad y sensibilidad del método húmedo y seco, de las técnicas de partículas no fluorescentes y fluorescentes, y de los diferentes tipos de corrientes de magnetización
Anillo de prueba
OG
SA de CV

## Slide 287
Anillo de prueba
OG
SA de CV

## Slide 288
Anillo de prueba
OG
SA de CV

## Slide 289
Anillo de prueba
OG
SA de CV

## Slide 290
Anillo de prueba
OG
SA de CV

## Slide 291
Barreno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Diámetro .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07
“D” .07 .14 .21 .28 .35 .42 .49 .56 .63 .70 .77 .84
Anillo de prueba
OG
SA de CV

## Slide 292
Anillo de prueba
OG
SA de CV

## Slide 293
0 2 4 6 8 10 12
Corriente
(amperios)
800
600
400
200
No. del barreno
OG
SA de CV
C.A.
Partículas húmedas
C.A.
Partículas secas
C.D.
Partículas húmedas
C.D.
Partículas secas
C.D.R.M.O.
Partículas secas

## Slide 294
OG
SA de CV

## Slide 295
OG
SA de CV

## Slide 296
Capítulo VII
Principios de
Desmagnetización

## Slide 297
Magnetismo Residual
OG
SA de CV

## Slide 298
Magnetismo residual
Después de haber sido magnetizados, en todos los materiales ferromagnéticos permanece un campo magnético en algún grado
El campo magnético que retienen los materiales, ferromagnéticos, se conoce como
“Magnetismo Residual”
La propiedad de un material ferromagnético para retener cierta cantidad de magnetismo residual se conoce como
“Retentividad”
El magnetismo residual es siempre menor que el campo magnético presente cuando está actuando la corriente de magnetización
OG
SA de CV

## Slide 299
Razones para Desmagnetizar
OG
SA de CV

## Slide 300
Razones que obligan a la desmagnetización
A veces resulta más difícil desmagnetizar una pieza que magnetizarla
No siempre es necesario desmagnetizar después de la inspección, ya que el proceso es costoso y consume tiempo
En muchos casos la desmagnetización es esencial, por lo que se debe comprender ¿por qué se realiza?, junto con los problemas involucrados
OG
SA de CV

## Slide 301
Razones que obligan a la desmagnetización
La desmagnetizacion es necesaria cuando el campo residual:
- Interfiriera con subsecuentes operaciones de maquinado
- Interfiriera con procesos de soldadura por arco
- Afecte la operación de instrumentos sensibles a los campos magnéticos
- Pueda afectar el funcionamiento de la pieza
- Pueda causar daño en partes móviles
- Pueda impedir la limpieza correcta de las piezas
OG
SA de CV

## Slide 302
Cuando no es necesaria la Desmagnetización
OG
SA de CV

## Slide 303
Cuando la desmagnetización no es necesaria
La desmagnetizacion no es necesaria cuando:
- Las piezas son de un material de baja retentividad
- La pieza forma parte de una estructura soldada, una pieza grande, caldera, etc.
- La pieza sufrirá un tratamiento térmico posterior por encima del punto Curie. Por encima de esta temperatura el acero se vuelve no magnético y al enfriar queda desmagnetizado
- La pieza será magnetizada en procesos posteriores
- El campo magnético contenido no presenta fugas de flujo
OG
SA de CV

## Slide 304
Campo Residual
OG
SA de CV

## Slide 305
Campo residual longitudinal y circular
El campo residual circular no presenta evidencias externas de su presencia, aunque sea elevado
Pero, con el campo longitudinal, es fácil detectar los polos
Para evitar problemas, es útil magnetizar primero circular y luego longitudinalmente, porque es más fácil eliminar el campo residual longitudinal y controlar la eficacia de la desmagnetización
OG
SA de CV

## Slide 306
Curva de Histéresis
OG
SA de CV

## Slide 307
Curva de histéresis
Todos los materiales ferromagnéticos tienen propiedades magnéticas específicas; la mayoría de estas se describen por medio de una
“curva de histéresis”
Los datos para el trazado de una curva de histéresis se obtienen colocando una barra del material ferromagnético dentro de una bobina y aplicando corriente alterna
OG
SA de CV

## Slide 308
0
B-
La relación entre la fuerza de magnetización (H) y la densidad de flujo (B) se conoce como:
Curva de Histéresis Magnética
H+
H-
B+
Densidad de Flujo
Fuerza de
Magnetización
OG
SA de CV
a
b
c
d
e
f

## Slide 309
La curva inicial comienza en el punto “0“, fuerza del
campo magnético cero y densidad de flujo magnético cero
H+
H-
B+
B-
Densidad de Flujo
Fuerza de
Magnetización
Aumentando “H”, la densidad de flujo aumenta, hasta el punto “a” (punto de saturación), a partir del cual, cualquier aumento en la fuerza de magnetización no incrementa la densidad de flujo
La curva de “0” hasta “a” se dibuja como línea punteada y se le conoce como “curva virgen”
0
a
OG
SA de CV

## Slide 310
0
a
H+
H-
B+
B-
Densidad de Flujo
Fuerza de
Magnetización
Cuando la fuerza de magnetización se reduce a cero, la
densidad de flujo se reduce lentamente, retrasándose sin llegar a cero
La densidad de flujo remanente en el material, entre “0” y “b” es el “Magnetismo Residual”
b
OG
SA de CV

## Slide 311
0
H+
H-
B+
B-
Densidad de Flujo
Fuerza de
Magnetización
b
La remoción del magnetismo residual requiere de una fuerza de magnetización en dirección opuesta o negativa
Al invertir la fuerza y aplicar una pequeña cantidad, la densidad se reduce a cero, en el punto “c”
Esta fuerza inversa, necesaria para reducir el magnetismo residual a cero, se llama “fuerza coercitiva”
OG
SA de CV
c

## Slide 312
H+
H-
B+
Densidad de Flujo
Fuerza de
Magnetización
B-
OG
SA de CV
0
a
b
c
d
e
f

## Slide 313
H+
H-
B+
Densidad de Flujo
Fuerza de
Magnetización
0
a
b
c
d
e
f
B-
OG
SA de CV

## Slide 314
H+
H-
B+
Densidad de Flujo
Fuerza de
Magnetización
B-
OG
SA de CV
0
a
b
c
d
e
f

## Slide 315
Densidad de Flujo
OG
SA de CV
H+
H-
B+
B-
0
a
b
c
d
e
f
H+
H-
B+
0
a
b
c
d
e
f
B-

## Slide 316
Principios de Desmagnetización
OG
SA de CV

## Slide 317
Principios de desmagnetización
Una vez magnetizada una pieza, no podrá desmagnetizarse completamente mediante manipulaciones de tipo magnético
El único camino práctico, para una completa desmagnetización, es calentar la pieza por encima del punto de Curie, donde el material se convierte en no magnético y su permeabilidad decae a 1
Cualquier otro medio de desmagnetización deja algo de magnetismo, por lo que es necesario:
 Utilizar los medios disponibles de la mejor manera
 Considerar el nivel permisible de magnetismo residual
OG
SA de CV

## Slide 318
Métodos de Desmagnetización
OG
SA de CV

## Slide 319
Con esto lograré mantener a la familia bajo control
OG
SA de CV

## Slide 320
Para llevar a cabo la desmagnetización existen varias formas y medios más o menos eficaces, cuyo fundamento puede explicarse mediante la curva de histéresis
Todos los sistemas están basados en el principio de:
someter la pieza a un campo magnético alterno, cuya intensidad gradualmente decrece hasta anularse
En la curva de histéresis se puede observar que a medida que la corriente disminuye en cada ciclo, también disminuye la inducción de la pieza, tendiendo ambos a anularse
OG
SA de CV

## Slide 321
H+
H-
B+
B-
0
Densidad de flujo
Fuerza de
magnetización
Desmagnetización
OG
SA de CV

## Slide 322
La frecuencia al alternar el campo, es un factor importante que afecta los resultados
La alternancia afecta la penetración del campo magnético; así, será preferible trabajar bajo número de ciclos, para conseguir la desmagnetización de toda la masa, ya que el poder de penetración disminuye incrementando la frecuencia
En la práctica, se utiliza la corriente normal de 50 a 60 hz y se obtienen resultados totalmente aceptables
OG
SA de CV

## Slide 323
El método más común de desmagnetización para piezas de tamaño pequeño a moderado es utilizando una bobina por la que circula corriente alterna
Existen dos métodos para hacer que el campo diminuya progresivamente:
 Mover la pieza desde el núcleo de la bobina, por la que fluye corriente constantemente, hacia el exterior; a una distancia relativamente pequeña, de 1 o 1,5 metros, el campo se habrá anulado a efectos prácticos
 Mantener la pieza fija dentro de la bobina y disponer de un dispositivo que permita reducir progresivamente la intensidad de la corriente
Desmagnetización con bobina
OG
SA de CV

## Slide 324
Desmagnetización con bobina
OG
SA de CV

## Slide 325
Desmagnetización con bobina
OG
SA de CV

## Slide 326
Ambos métodos son simples, rápidos y fáciles para desmagnetizar y producir un nivel bajo aceptable del campo residual
El primer método es más cómodo y económico, por lo que es el más utilizado
Desmagnetización con bobina
OG
SA de CV

## Slide 327
Existen varios métodos de desmagnetización con corriente directa, aunque el más efectivo es idéntico a los métodos de corriente alterna, invirtiendo la dirección y reduciendo la corriente
Esta desmagnetización requiere instrumental complicado, ya que es necesario disponer de un reóstato para disminuir la corriente y de un dispositivo que invierta la corriente cierto periodo de tiempo; una inversión por segundo es comúnmente utilizada, así la desmagnetización se lleva a cabo en toda la masa de la pieza en forma más efectiva
Es uno de los medios más adecuados para remover campos circulares (especialmente cuando la corriente pasa directamente a través de la pieza), para desmagnetizar uniformemente secciones grandes y muy efectivo para objetos que son difíciles de desmagnetizar
El ciclo de desmagnetización es normalmente controlado automáticamente y requiere cerca de treinta segundos para completarse
Desmagnetización con corriente directa
OG
SA de CV

## Slide 328
Los yugos, de corriente alterna o directa, proporcionan un medio portátil para desmagnetizar
En algunos casos los yugos son más efectivos que las bobinas, porque el campo generado puede concentrarse en áreas pequeñas; por ejemplo, en piezas con alta fuerza coercitiva
Un método es ajustar el espacio entre los polos del yugo para que se pasen piezas pequeñas a través de ellos, mientras fluye la corriente alterna en el yugo; en ocasiones, el yugo es utilizado en piezas grandes para desmagnetización local, colocando sus polos sobre la superficie, moviéndolo alrededor del área mientras sigue siendo energizado
Los yugos de corriente directa se parecen a los de corriente alterna, pero son más efectivos en cuanto a la penetración; el método para desmagnetizar es girar el yugo 180°, invirtiendo la posición de los polos y la polaridad del campo, mientras se aleja de la superficie y se mantiene energizado
Desmagnetización con yugo
OG
SA de CV

## Slide 329
Desmagnetización con yugo
OG
SA de CV

## Slide 330
Ya que los métodos de desmagnetización varían en efectividad, conforme son usados en partes con diferentes configuraciones y características magnéticas (dureza y fuerza coercitiva), en muchas ocasiones es importante verificar su efectividad de alguna forma; no existe una forma efectiva de verificar el grado de remoción del magnetismo circular; en cambio, es relativamente fácil verificar la efectividad de la desmagnetización de campos longitudinales, ya que siempre están presentes los polos externos
Cuando no se requiere un control cuantitativo del magnetismo residual, da buenos resultados emplear una cadena fabricada con clips que será atraída por una pieza al acercarla a ella si la desmagnetización no ha sido efectuada correctamente; este método es suficientemente bueno cuando la pieza va a trabajar en un sistema al que no afectará el magnetismo de aquella
Verificación del grado de Desmagnetización
OG
SA de CV

## Slide 331
Sin embargo, en sistemas de gran responsabilidad, es necesario controlar con precisión el magnetismo remanente de los componentes; para este fin, se utilizan equipos especialmente diseñados para proporcionar una medida cuantitativa
El accesorio más simple es el medidor manual de campo residual (magnetómetro)
El medidor, se coloca cerca de donde se sospecha que está localizado uno de los polos residuales, con el medidor normal a la superficie
Si no existe campo residual la aguja permanece estacionaria, pero si lo hay, la aguja se mueve hacia mas o menos, dependiendo de la polaridad
Verificación del grado de Desmagnetización
OG
SA de CV

## Slide 332
También son usados medidores de la fuerza de campo; estos equipos utilizan sondas Hall como elementos detectores
Las sondas se localizan en un sensor remoto conectado al instrumento por un cable conductor flexible
El arreglo permite medir la fuga de campo sobre la superficie del objeto
Las lecturas son más exactas, comparadas con las obtenidas con el medidor manual de campo residual
Verificación del grado de Desmagnetización
OG
SA de CV

## Slide 333
Capítulo VIII
Equipo de
Inspección

## Slide 334
Consideraciones para seleccionar el equipo
OG
SA de CV

## Slide 335
El equipo de inspección por partículas magnéticas puede ser tan pequeño como un yugo portátil o tan grande como una unidad de inspección de billets, encontrada en una fundición de acero
El equipo de inspección sirve para cumplir con dos propósitos básicos, los cuales, dictan el tamaño, forma y funciones de las unidades
OG
SA de CV

## Slide 336
Estos propósitos son:
1. Proporcionar medios convenientes para realizar la magnetización adecuada – Magnetización adecuada con respecto a la fuerza y dirección; medios convenientes que proporcionen poder suficiente y de la clase adecuada, contactos y bobinas adecuadas, medios para aplicar las partículas magnéticas y espacio bien iluminado para realizar el examen cuidadoso de las indicaciones en las piezas; todo puede ser alcanzado solamente con equipo diseñado para cumplir estos requisitos para varios tipos de piezas y condiciones bajo las cuales se realiza la inspección
OG
SA de CV

## Slide 337
Estos propósitos son:
2. Realizar la inspección tan rápida como sea posible a la velocidad requerida, con la certeza que los resultados serán confiables y reproducibles
Con el equipo adecuado todas las piezas pueden ser inspeccionadas bajo condiciones idénticas, tipos y valores de corriente, técnicas de aplicación de partículas, cuando es usado en diferentes lugares y por diferentes operadores
OG
SA de CV

## Slide 338
Consideraciones que determinan la configuración del sistema de inspección por partículas magnéticas para una aplicación específica:
1. Tipo de partículas
2. Requisitos de magnetización del objeto
3. Grado de automatización requerido
4. Requisitos de desmagnetización
5. Requisitos de corriente
6. Tamaño del objeto y del sistema de inspección
7. Suministro eléctrico disponible
8. Requisitos de suministro de aire
9. Accesorios necesarios
10. Especificaciones de la inspección que requieren verificación
OG
SA de CV

## Slide 339
Equipo
Portátil
OG
SA de CV

## Slide 340
Yugos
Es el sistema de inspección más simple y quizá el más común
Usado para la inspección ocasional de piezas pequeñas o piezas maquinadas, para detectar grietas superficiales
Son ampliamente usados para la inspección de soldaduras
Es muchas veces adecuado para la inspección y muy fácil de usar
OG
SA de CV

## Slide 341
Tipos de Yugos
Imán permanente
En la actualidad no son utilizados frecuentemente
Su fuerza del campo es baja, en comparación con un yugo electromagnético
Sus principales aplicaciones son en inspecciones donde no está disponible el suministro de corriente eléctrica o en medios explosivos, donde solo puede ser utilizado equipo eléctrico especial
Normalmente es usado en áreas pequeñas aisladas y no para inspecciones generales
OG
SA de CV

## Slide 342
Tipos de Yugos
Imán permanente
OG
SA de CV

## Slide 343
Tipos de Yugos
Electromagnéticos
Es un equipo práctico que tiene muchas aplicaciones
Se ha extendido rápidamente su uso, especialmente en la inspección de piezas pequeñas
Seguro para usarse sobre piezas tratadas térmicamente sin riesgo de quemar la superficie, o sobre cualquier superficie en la que no se permite quemadas por arco
Capaces de generar campos fuertes en la porción de la pieza que se encuentra entre sus polos
Pueden ser usados con partículas secas y húmedas
También son usados para la desmagnetización
OG
SA de CV

## Slide 344
Tipos de Yugos
Electromagnéticos
OG
SA de CV

## Slide 345
Bobinas
Para la magnetización longitudinal de flechas o ejes y artículos similares, se encuentran disponibles juegos portátiles de magnetización que incluyen una bobina prefabricada
Estas bobinas consisten de muchas vueltas de alambre fino con un recubrimiento protector de hule
La bobina también puede ser usada para la desmagnetización de muchos tipos de objetos
OG
SA de CV

## Slide 346
Bobinas
OG
SA de CV

## Slide 347
Unidades Portátiles
Cuando se requiere corriente de magnetización elevada o ciclos grandes de trabajo, es necesario un equipo portátil grande
Las unidades portátiles pueden contar con transformadores pesados por lo que pueden fácilmente pesar, al menos, 30 Kg., pero pueden ser manejados por una sola persona
Pueden operar con suministros de corriente de entre 120 y 440 voltios y la corriente de magnetización de salida se encuentra en un rango de 400 a 2000 amperios, para inspecciones con corriente alterna o directa rectificada de media onda
Se utilizan puntas o pinzas para magnetización por contacto directo, en combinación con cables flexibles que transportan la corriente; la mayoría de cables tiene conexión en ambos extremos, lo que permite formar manualmente una bobina de magnetización enrollando el cable
OG
SA de CV

## Slide 348
Unidades Portátiles
OG
SA de CV

## Slide 349
Equipo Móvil
Existen equipos de magnetización más grandes, con salidas de corriente de hasta 6000 amperios
Pueden proporcionar salida de corriente alterna y directa rectificada de media onda
Usadas para inspección de fundiciones, forjas, soldaduras y otros objetos que requieran tales corrientes de magnetización
Algunas unidades están equipadas con un sistema de desmagnetización y un interruptor con hasta 30 pasos
Las unidades se encuentran montadas en carretillas o ruedas
Pueden usar puntas o pinzas para magnetización directa; para magnetización longitudinal o desmagnetización, puede usar un cable enrollado; y un cable largo puede servir como un conductor central o una barra junto con pinzas
Operan con suministros de corriente de 230 a 460 voltios
OG
SA de CV

## Slide 350
Equipo Móvil
OG
SA de CV

## Slide 351
Equipo Estacionario
Existe una gran variedad de unidades de banco estacionarias disponibles, con varias características para que cumplan con aplicaciones y requisitos específicos
Estas unidades se encuentran permanentemente instaladas en un taller o laboratorio; el tamaño del sistema de inspección está determinado por el tamaño del objeto inspeccionado
Los equipos más pequeños son usados para piezas pequeñas que son fácilmente transportadas y manejadas con la mano sobre la unidad; los modelos más grandes son usados para inspeccionar componentes grandes como cigüeñales de máquinas diesel o secciones de trenes de aterrizaje, donde el manejo se realiza con grúa o polipasto
OG
SA de CV

## Slide 352
Equipo Estacionario
OG
SA de CV

## Slide 353
Equipo Estacionario
OG
SA de CV

## Slide 354
Equipo Estacionario
OG
SA de CV

## Slide 355
Equipo Estacionario
Las unidades estacionarias generalmente son diseñadas para operar con suministros desde 440 voltios de corriente alterna de tres fases y para proporcionar corriente alterna y directa rectificada de media onda; el selector de corriente normalmente es infinitamente variable
Estas máquinas tienen cabezales de contacto para magnetización circular y una bobina prefabricada para magnetización longitudinal; normalmente utilizan partículas en suspensión y cuentan con un tanque para recolectar la suspensión y una bomba para agitarla y para su recirculación
OG
SA de CV

## Slide 356
Equipo Estacionario
Las unidades son diseñadas para alta producción; en algunos casos, un interruptor cambia el tipo de corriente de salida; también, un interruptor puede alternar el suministro de corriente de los cabezales a la bobina sin necesidad de mover la pieza; algunas unidades tienen un sistema de desmagnetización con hasta 30 puntos
Para la inspección de fundiciones complejas y grandes, estructuras soldadas o placas, normalmente se magnetiza completamente empleando altas corrientes de magnetización, para ahorrar costos; los valores máximos de salida para tales aplicaciones son de alrededor de 12,000 amperios
OG
SA de CV

## Slide 357
Equipo Estacionario
Sistemas de magnetización multi-direccional
OG
SA de CV

## Slide 358
Equipo Estacionario
Sistemas automatizados
OG
SA de CV

## Slide 359
Equipo Estacionario
Sistemas automatizados
OG
SA de CV

## Slide 360
Equipo Estacionario
Equipo horizontal húmedo
OG
SA de CV

## Slide 361
Equipo Estacionario
Equipo horizontal húmedo
OG
SA de CV

## Slide 362
Equipo Estacionario
Equipo horizontal húmedo
OG
SA de CV

## Slide 363
Poder de levantamiento
OG
SA de CV

## Slide 364
Poder de levantamiento
OG
SA de CV

## Slide 365
OG
SA de CV
Poder de levantamiento

## Slide 366
OG
SA de CV
Poder de levantamiento

## Slide 367
OG
SA de CV
Medidor de corriente

## Slide 368
Capítulo IX
Discontinuidades en
los Materiales

## Slide 369
Las discontinuidades pueden ser definidas como cambios en la geometría o composición de un objeto
Tales cambios afectan las propiedades físicas del objeto y pueden tener un efecto en su habilidad para satisfacer completamente sus expectativas de vida y servicio
Recordemos que no todas las discontinuidades son defectos
La definición de defecto puede cambiar con el tipo de componente, su construcción, sus materiales y las especificaciones o códigos que los cubren
Debe entenderse muy bien que una discontinuidad menos dañina o riesgosa en un objeto puede ser muy crítica en otro tipo de objeto
OG
SA de CV

## Slide 370
La detección de discontinuidades es un proceso que depende grandemente de las características físicas de la discontinuidad; por ejemplo, en el caso de una grieta, un parámetro crítico es la relación de su abertura superficial y su profundidad
Sin embargo, la profundidad y ancho no son los únicos factores que afectan la detectabilidad, la longitud y orientación también son importantes
OG
SA de CV

## Slide 371
Con el objeto de detectar e interpretar lo mejor posible las indicaciones de discontinuidades, es necesario conocer las características básicas de los materiales
También es importante considerar cómo fue producido el material, qué procesos de fabricación fueron utilizados para formar el producto final y qué discontinuidades son típicamente iniciadas por las operaciones del proceso
Pueden esperarse ciertas discontinuidades durante las diferentes operaciones del procesado
Típicamente, una discontinuidad forma parte de una de cuatro categorías, dependiendo la etapa de manufactura o el uso en el cual se inicio, estas categorías son: discontinuidades inherentes, de proceso primario, de proceso secundario y de servicio
OG
SA de CV

## Slide 372
Discontinuidades
Inherentes
OG
SA de CV

## Slide 373
Cuando son producidos materiales ferromagnéticos, el metal fundido solidifica en forma de lingotes, generándose discontinuidades conocidas como “inherentes”; muchas de estas discontinuidades son removidas, pero una cierta cantidad de ellas permanece en el lingote
Después, tales discontinuidades pueden ser roladas, forjadas y seccionadas con el material en operaciones de proceso subsecuentes
OG
SA de CV

## Slide 374
Discontinuidades inherentes en materiales
Discontinuidad Localización Causa
Traslape en frío Superficial o El encuentro de dos corrientes
(Cold Shut) subsuperficial de metal líquido que no funden
Contracción, Subsuperficial Una ausencia de metal fundido
rechupe, tubería durante el proceso de
(Pipe) solidificación
Desgarre en Superficial Restricción desde el corazón
caliente (Hot Tear) o el molde durante el
enfriamiento
Porosidad Superficial o Gases atrapados durante la
(porosity) subsuperficial solidificación de metal
Inclusiones Superficial o Contaminantes introducidos
(Inclusions) subsuperficial durante la fundición
Segregación Superficial o Diferencias localizadas en la
(Segregation) subsuperficial composición del material
OG
SA de CV

## Slide 375
Discontinuidades inherentes en materiales
OG
SA de CV

## Slide 376
Discontinuidades
de proceso primario
OG
SA de CV

## Slide 377
Las discontinuidades que se originan durante el conformado en caliente o en frío se dice que son discontinuidades de proceso primario
El procesado de un producto extruido por medio de rolado, forjado, fundición o estirado puede producir discontinuidades específicas en el producto, además las discontinuidades inherentes que no fueron detectadas o que eran insignificantes pueden propagarse y volverse en detrimento del material
Discontinuidades de conformado
OG
SA de CV

## Slide 378
Discontinuidades de conformado
OG
SA de CV
Banco de estirado para
reducción en frío de barra o tubería
Barra o tubo
Dado
Soporte del dado
Cabezal de estirado

## Slide 379
Discontinuidades de proceso primario
Discontinuidad Localización Causa
Costuras (Seams) Superficial Elongación de discontinuidades
en productos rolados
Laminaciones Subsuperficial Elongación y compresión de discontinuidades inherentes
Encordados Subsuperficial Elongación y compresión de
(Stringers) discontinuidades inherentes
Cupping Subsuperficial Esfuerzos internos durante el
estirado en frío
Grietas en frío Superficial Enfriamiento no uniforme de
productos de estirado en frío
Traslapes (Laps) Superficial Material doblado o plegado y
comprimido
Reventón (Bursts) Superficial o Conformado a temperaturas
subsuperficial excesivas
Hojuelas por Subsuperficial Abundancia de hidrógeno
Hidrógeno (flakes) durante el conformado
OG
SA de CV

## Slide 380
Discontinuidades de proceso primario
OG
SA de CV

## Slide 381
Las siguientes discontinuidades están primeramente relacionadas con los procesos de soldadura por fusión, aunque unas pocas también pueden aplicar a procesos de resistencia y estado sólido
La recopilación cubre solamente aquellas discontinuidades que típicamente podrían ser detectadas por la inspección con partículas magnéticas
Discontinuidades de soldadura
OG
SA de CV

## Slide 382
Discontinuidades de soldadura
Discontinuidad Localización Causa
Grietas frías Superficial o Combinación de hidrógeno atómico,
subsuperficial endurecimiento y altos esfuerzos residuales
Grietas calientes
Solidificación Superficial o Segregación dendrítica de constituyentes con
subsuperficial bajo punto de fusión, abierta en la solidificación
Licuación Superficial o Segregación en la zona afectada por el calor en subsuperficial estado líquido, durante la solidificación
Desgarre Laminar Superficial Delaminación del material base durante la
(Lamellar Tearing) solidificación y enfriamiento del metal
Fusión incompleta Subsuperficial Falla del metal de aporte para producir coalescencia con el metal base
Penetración Superficial o Penetración inadecuada del metal soldado en
incompleta subsuperficial la raíz de la junta
Porosidad Superficial o Constituyentes vaporizados dentro del aporte
subsuperficial atrapados durante la solidificación
Inclusiones
Escoria Subsuperficial Limpieza inadecuada de un paso previo
Tungsteno Subsuperficial La punta de un electrodo de tungsteno se deposita en el charco de metal fundido
Óxido Subsuperficial Óxido en la superficie del metal base que entra al charco de soldadura
Socavado (undercut) Superficial Tamaño excesivo del charco de soldadura
Traslape (overlap) Superficial Amperaje o velocidad de viaje insuficiente
OG
SA de CV

## Slide 383
Discontinuidades de proceso secundario
OG
SA de CV

## Slide 384
Las discontinuidades originadas por rectificado o esmerilado, tratamiento térmico, plaqueado y operaciones relacionadas con el acabado son categorizadas como discontinuidades de proceso secundario
Tales discontinuidades pueden ser las más costosas, por todos los costos de procesos previos, y pérdida, cuando el componente es separado del servicio
OG
SA de CV

## Slide 385
OG
SA de CV

## Slide 386
Discontinuidades de proceso secundario
Discontinuidad Localización Causa
Grietas por Superficial Sobrecalentamiento localizado
esmerilado del material
Grietas por Superficial Calentamiento y enfriamiento
tratamiento desigual que produce esfuerzos
térmico excesivos a la resistencia del metal
Grietas de Superficial Enfriamiento repentino
templado
Desgarres de Superficial Prácticas inadecuadas de
maquinado maquinado
Grietas de Superficial Esfuerzos residuales que son
plaqueado relevados
OG
SA de CV

## Slide 387
Discontinuidades de servicio
OG
SA de CV

## Slide 388
La expectativa de vida de un componente depende del medio ambiente en el que opera (mecánico y químico), la calidad de su mantenimiento y lo apropiado de su diseño
Es esencial conocer las condiciones de servicio de un componente con el objeto de realizar adecuadamente la inspección por partículas magnéticas
Aunque las discontinuidades inducidas en el servicio parecen similares, el mecanismo que las produce es completamente diferente en cada caso
OG
SA de CV

## Slide 389
Discontinuidades de servicio
Discontinuidad Localización Causa
Fatiga Superficial Esfuerzos aplicados cíclicamente
por debajo de la última resistencia a la tensión
Deformación (creep) Superficial o Material sujeto a temperaturas y
subsuperficial esfuerzos elevados, por debajo de
resistencia a la cedencia
Agrietamiento por Superficial Efectos combinados de una carga esfuerzos de de tensión estática y un medio corrosión ambiente corrosivo
Agrietamiento por Superficial o Efectos combinados de tensión
hidrógeno subsuperficial aplicada o esfuerzos residuales y
ambiente enriquecido con hidrógeno
OG
SA de CV

## Slide 390
Capítulo X
Interpretación de
Indicaciones

## Slide 391
Las indicaciones de discontinuidades, producidas por partículas magnéticas, sobre la superficie de la pieza inspeccionada, no sirven para algún propósito hasta que son detectadas e interpretadas
La interpretación y evaluación es la culminación del procedimiento de inspección por partículas magnéticas
Después de formarse las indicaciones deben ser detectadas e interpretadas para determinar si son producidas por una discontinuidad y, con esto, determinar su severidad y el efecto que tendrán sobre el servicio de la pieza
OG
SA de CV

## Slide 392
Determinación
de la naturaleza de una indicación
OG
SA de CV

## Slide 393
La acumulación de partículas magnéticas en la superficie de un material inspeccionado se conoce como “indicación”
El primer paso en la interpretación es decidir el tipo de la indicación detectada:
Si es relevante o verdadera
Si es no relevante
Si es falsa
OG
SA de CV

## Slide 394
Indicaciones relevantes o verdaderas
OG
SA de CV

## Slide 395
Las indicaciones relevantes o verdaderas son generadas por la acumulación de partículas magnéticas sobre las fugas de flujo producidas por una discontinuidad
Si la indicación es relevante (representativa de la presencia de una discontinuidad en el material), la indicación debe ser evaluada, con base en los parámetros proporcionados por un criterio de aceptación y rechazo para el tipo de pieza inspeccionada
OG
SA de CV

## Slide 396
Si la discontinuidad se encuentra dentro de los parámetros del criterio de aceptación, entonces la pieza puede ser aceptada, aunque exista una discontinuidad, se considera que tales discontinuidades no afectan la calidad, el uso futuro o la vida útil de la pieza
Si la discontinuidad no cumple con el criterio de aceptación, la pieza debe ser rechazada
En ocasiones, el reporte generado de la pieza rechazada, es turnado a un comité que revisa y decide la acción futura para la pieza inspeccionada, si es chatarra, se usa así, se retrabaja o repara. Si la decisión corresponde a retrabajar o reparar la pieza debe ser inspeccionada posteriormente
OG
SA de CV

## Slide 397
OG
SA de CV

## Slide 398
OG
SA de CV

## Slide 399
Indicaciones
no relevantes
OG
SA de CV

## Slide 400
Las indicaciones no relevantes son generadas por fugas de flujo producidas por otros motivos que no sean discontinuidades
Es muy importante entender e interpretar correctamente las indicaciones por partículas magnéticas, para reconocer las indicaciones no relevantes
Las indicaciones no relevantes no son causa de rechazo, pero pueden provocar dos principales problemas: (1) pueden cubrir o enmascarar discontinuidades presentes en la pieza inspeccionada; y (2) las discontinuidades presentes pueden ser interpretadas como indicaciones no relevantes
OG
SA de CV

## Slide 401
Las técnicas apropiadas de inspección reducen la formación de indicaciones no relevantes
Las indicaciones no relevantes pueden ser producidas por:
1. Diseño estructural de la pieza: Una de las indicaciones no relevantes más común es provocada por la construcción o diseño estructural de la pieza, en la trayectoria del material, a través del cual deben pasar las líneas de fuerza
Cambios abruptos en la sección de un objeto magnetizado incrementan la densidad de flujo interna, lo cual crea polaridad externa local que puede producir indicaciones de partículas magnéticas
OG
SA de CV

## Slide 402
1. Esquinas agudas, cuerdas, ranuras, barrenos o huecos internos cercanos y paralelos a la superficie, son los tipos de características de diseño de componentes que producen indicaciones no relevantes. Tales indicaciones se caracterizan por su ancho y la falta de claridad. Su relación con el diseño de la pieza es evidente
OG
SA de CV

## Slide 403
2. Corriente de magnetización excesiva. Una causa común que produce indicaciones no relevantes es el uso excesivo de corriente de magnetización
Cada tipo de material puede soportar un número límite de líneas de fuerza. Cuando se excede ese límite, las líneas de fuerza en exceso son forzadas a salir del material, provocando fugas de flujo. Estos campos de fuga se presentan primero en las orillas o en los cambios bruscos de espesor en la pieza
Este tipo de indicación no relevante puede eliminarse reduciendo la corriente de magnetización, de tal manera que sea ligeramente menor que la requerida por la pieza
OG
SA de CV

## Slide 404
3. Variaciones de permeabilidad. En una misma pieza las variaciones de permeabilidad producen indicaciones no relevantes
La aleación y la dureza influyen directamente sobre las propiedades de los metales como el acero. Las variaciones de dureza producidas por el trabajo en frío crean variaciones localizadas en las propiedades magnéticas y, dependiendo de la aleación, generan patrones distintivos agudos de partículas magnéticas
OG
SA de CV

## Slide 405
4. Escritura magnética. La escritura magnética es quizá la indicación no relevante más fácil de crear e interpretar. Para producirse, basta que una pieza de acero toque otra pieza, sin magnetizar o magnetizada en un grado diferente. En el punto de contacto entre las piezas se distorsionará el flujo magnético de la pieza magnetizada, provocando la formación de polos locales en la superficie y, si se espolvorean partículas magnéticas, se producirá una indicación no relevante
La escritura magnética raramente se parece a un modelo de discontinuidad. Si la pieza es desmagnetizada y se magnetiza nuevamente, las indicaciones no volverán a aparecer
OG
SA de CV

## Slide 406
Indicaciones
falsas
OG
SA de CV

## Slide 407
Las indicaciones falsas normalmente son producidas por:
 Superficies irregulares, por ejemplo escamas de laminación
 Contornos superficiales abruptos y no sujetos al campo magnético, como la raíz de una cuerda
 Contornos que forman líneas de drenaje o lubricación
 Grasa, aceite o agua en la superficie de la pieza debido a una limpieza inapropiada
Como no permanecen en la pieza por fuerza magnética, se pueden eliminar fácilmente
OG
SA de CV

## Slide 408
Capítulo XI
Documentos

## Slide 409
El técnico en ensayos no destructivos calificado como Nivel II o III debe estar familiarizado con el manejo e interpretación de documentos que sean aplicables al método en el que está calificado y a los productos que debe inspeccionar
La aplicación de la inspección por Partículas Magnéticas en un componente que esté regulado o que sea crítico dentro de la industria, puede estar cubierta por múltiples documentos, tales como códigos, normas y especificaciones
Cada inspección puede estar gobernada por uno o más procedimientos que han sido elaborados y estructurados para cumplir con reglas o criterios de esos documentos aplicables
OG
SA de CV

## Slide 410
Existe un gran número de organizaciones responsables de la edición y revisión de estos documentos, por mencionar algunos: ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos), AWS (Sociedad Americana de Soldadura), API (Instituto Americano del Petróleo), etc.
Para cumplir con los objetivos y requisitos de estos documentos, el personal debe ser capaz de entender el punto de vista que dirige lo establecido en ellos, además, debe ser capaz de elaborar procedimientos escritos e interpretar los resultados de la inspección basándose en los requisitos que son tomados de los documentos aplicables al producto o material inspeccionado, y por último, debe asegurar que quien realiza actividades de inspección, documentada en procedimientos, cumple con la variedad de requisitos y documentos aplicables
OG
SA de CV

## Slide 411
THE AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS)
Was founded in 1919 as a multifaceted, nonprofit organization with a goal to advance the science, technology and application of welding and related joining disciplines. From factory floor to high-rise construction, from military weaponry to home products, AWS continues to lead the way in supporting welding education and technology development to ensure a strong, competitive and exciting way of life for all Americans
OG
SA de CV

## Slide 412
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE
ANSI supports the development and approval of national voluntary standards, develops accreditation programs, and serves as U.S. representative to the International Standards Organization (ISO). Members include trade associations, labor unions, professional societies, standards developing organizations, private industry, academe, and government
OG
SA de CV

## Slide 413
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
API is a leader in the development of petroleum and petrochemical equipment and operating standards covering topics that range from drill bits to environmental protection. These embrace proven, sound engineering and operating practices and safe, interchangeable equipment and materials. Many have been incorporated into state and federal regulations and adopted by ISO for worldwide acceptance
OG
SA de CV

## Slide 414
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
ASME develops and maintains over 600 codes and standards that enhance public safety and enable learning and technical exchange opportunities that benefit the global engineering and technology community. The ASME Codes and Standards section celebrated its 125th anniversary in 2009, commemorating a rich history of engineering progress, technological safety and service to industry and government
OG
SA de CV

## Slide 415
ASTM INTERNATIONAL
ASTM International is comprised of more than 132 technical standards writing committees and publishes over 9,100 standard specifications, tests, practices, guides, and definitions relating to materials, products, systems, and services. Topics range from chemical products and fossil fuels to forensic sciences and medical devices
OG
SA de CV

## Slide 416
BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI)
The BSI catalog contains over 50,000 standards in PDF format, of which 31,000 are current. It includes standards of UK origin, European standards from CEN/CENELEC and international standards from ISO and IEC which have been adopted in the UK. BSI standards cover building and civil engineering, materials and chemicals, electrotechnology, consumer products and services, healthcare, management systems and information technology
OG
SA de CV

## Slide 417
CSA GROUP
CSA serves industry, government, consumers, and other stakeholders worldwide by developing standards and codes that enhance public safety, improve quality of life, preserve the environment, and facilitate trade. It also offers training and information-based products
OG
SA de CV

## Slide 418
DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG
Through its standards and handbooks, DIN facilitates the international exchange of goods and services and encourages cooperation in the realms of intellectual, scientific, technological, and economic activity. More than 12,000 standards address a wide range of topics
OG
SA de CV

## Slide 419
INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
IEEE is the world's largest technical professional society, serving members in computing, electrical engineering and electronics. Comprised of 37 societies and councils, IEEE publishes technical journals, magazines, proceedings, and more than 800 standards
OG
SA de CV

## Slide 420
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ISO is a global federation of national standards bodies from approximately 100 countries. Today, ISO standards are accepted worldwide as the method by which manufacturers and service providers can achieve maximum convenience and efficiency in the exchange of goods and services
OG
SA de CV

## Slide 421
MILITARY AND FEDERAL SPECIFICATIONS AND STANDARDS
Cut hours of search time down to minutes when you order Mil Specs at Techstreet. Get easy checkout, immediate download and free email alerts when changes and reactivations are issued. Online orders even earn Techpoint Rewards! For enterprise access, a web-based subscription serves end-users with automatic updates and desktop tools that help organize and track documents. Get just the sections you need or the entire Mil database. Our Web 2.0 interface is fast and easy to use. Perfect for every department . from research and design to purchasing, bidding and logistics
OG
SA de CV

## Slide 422
AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION
Founded in 1919 only a few years after the birth of flight, is the premier trade association representing the nation's major aerospace and defense manufacturers
More than 300 major aerospace and defense companies and their suppliers are members of the association, embodying every high-technology manufacturing segment of the U.S. aerospace and defense industry from commercial aviation and avionics, to manned and unmanned defense systems, to space technologies and satellite communications
OG
SA de CV

## Slide 423
AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION
The NAS series is best known for its state-of-the-art, high strength, precision fasteners. In addition to all types of screws, nuts, and rivets, NAS define high pressure hose, electrical connectors, splices and terminations, rod end bearings, and many other types of hardware and components
OG
SA de CV

## Slide 424
AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS
ASCE represents more than 140,000 members of the civil engineering profession worldwide and is the world's largest publisher of civil engineering information, producing more than 55,000 pages of technical content each year. The Codes and Standards Program is accredited by the American National Standards Institute (ANSI) and develops consensus standards on a variety of topics for the civil engineering profession. The Society celebrated its 150th anniversary in 2002
OG
SA de CV

## Slide 425
AMERICAN GAS ASSOCIATION
The American Gas Association, founded in 1918, represents 197 local energy utility companies that deliver natural gas to more than 56 million homes, businesses and industries throughout the United States. AGA's members account for roughly 83 percent of all natural gas delivered by the nation's local natural gas distribution companies. AGA is an advocate for local natural gas utility companies and provides a broad range of programs and services for member natural gas pipelines, marketers, gatherers, international gas companies and industry associates. Natural gas meets nearly one-fourth of the United States' energy needs
OG
SA de CV

## Slide 426
Códigos, normas
y especificaciones
OG
SA de CV

## Slide 427
La forma en la cual los requisitos se encuentran establecidos varía de documento a documento
Código
Es un documento que define los requisitos técnicos de prueba, materiales, procesos de fabricación, inspección y servicio con los que debe cumplir una parte, componente o equipo.
 Código ANSI / ASME, para Recipientes a Presión y Calderas
 Código ANSI / AWS D 1.1, para Estructuras Soldadas de Acero
 Código ANSI / API 570, para Inspección de Tubería
OG
SA de CV

## Slide 428
Los códigos se aplican o se siguen de forma obligatoria solo cuando se establece en un contrato de compra-venta, o en la fabricación de una parte, componente o equipo
Los códigos americanos que llevan las siglas ANSI son documentos normativos nacionales en los Estados Unidos
Es importante siempre recordar que los Códigos no se combinan o sustituyen entre sí
OG
SA de CV

## Slide 429
Norma (Estándar)
Es un documento que establece y define reglas para:
1. Adquirir, comprar, dimensionar o juzgar un servicio, material, parte, componente o producto.
2. Establecer definiciones, símbolos o clasificaciones.
 Normas ASTM
 Normas Internacionales ISO
 Normas Mexicanas
OG
SA de CV

## Slide 430
Especificación
Es un documento que describe, define y establece:
1. De forma detallada: un servicio, material o producto
2. Propiedades físicas o químicas de un material
3. La forma de realizar pruebas, inspecciones, etc., y tolerancias aplicables para la aceptación o rechazo
4. Como se debe realizar la compra de un servicio o material
Tienen condiciones que deben ser establecidas por el comprador o que pueden ser aplicadas por el vendedor a su consideración
OG
SA de CV

## Slide 431
Procedimientos
OG
SA de CV

## Slide 432
Un Procedimiento de Inspección es un documento que define los parámetros técnicos, requisitos de equipos y accesorios, así como los criterios de aceptación y rechazo que son aplicables a materiales, partes, componentes o equipos, de acuerdo con lo establecido en códigos, normas y especificaciones
Beneficios
 Apego a documentos aplicables
 Nivel de calidad constante del producto inspeccionado
 Resultados repetitivos
 Técnica de inspección homogénea
 Criterios de aceptación y rechazo homogéneos
 Evita discrepancias entre fabricante y comprador
OG
SA de CV

## Slide 433
Aspectos preliminares a la elaboración
 Definir los documentos aplicables
 Definir el alcance y requisitos específicos
 Verificar: notas técnicas, especificaciones y/o pedido
 Determinar equipos y accesorios necesarios
 Considerar programas de fabricación o mantenimiento para determinar puntos críticos de la inspección: áreas de interés, etapas de la inspección, preparación de las superficies, etc.
 Preparación de las muestras para la calificación del procedimiento
OG
SA de CV

## Slide 434
Reporte de resultados
Los procedimientos de inspección deben incluir o hacer referencia al formato de Reporte de Resultados
Cuando se reporta y documentan los resultados de la inspección, se debe incluir la información completa y exacta de la inspección realizada con el objeto de hacerla reproducible
Lo anterior se debe a que puede existir la revisión por parte del cliente y posiblemente por alguna agencia externa (auditoria, monitoreo, inspección, etc.)
OG
SA de CV

## Slide 435
Reporte de resultados
Esas revisiones pueden ocurrir mucho tiempo después de haber realizado la inspección y la aceptación por parte del usuario
La falta de información y documentación puede resultar en retrasos costosos al tratar de resolver la aparente o sospechosa presencia de indicaciones
La documentación necesaria para minimizar confusiones durante la interpretación debe incluir, pero no esta limitada, los requisitos establecidos por el código, norma o especificación que sea aplicable
OG
SA de CV

## Slide 436
F I N
OG
S.A. de C.V.
EL PRIMER NOMBRE
EN PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

## Slide 437
La mayor distorsión o fuerza de un campo de fuga se tiene cuando la discontinuidad es perpendicular a la dirección del campo magnético (90o y hasta 45o), tanto para discontinuidades superficiales como subsuperficiales
Efecto de la orientación de las discontinuidades
OG
SA de CV

## Slide 438
Efecto de la orientación de las discontinuidades
OG
SA de CV
Campo
Magnético
Discontinuidad
Paralela
( No Detectada )
Discontinuidad
Perpendicular
( Detectada )
Discontinuidad
Angulada
( Detectada )
90o
45o

## Slide 439
Efecto de la profundidad de las discontinuidades
Corriente directa método continuo a 200 A
Corriente directa método continuo a 800 A
Corriente directa método residual a 200 A
OG
SA de CV

## Slide 440
Efecto de la profundidad de las discontinuidades
OG
SA de CV

## Slide 441
OG
SA de CV

## Slide 442
OG
SA de CV

## Slide 443
OG
SA de CV

## Slide 444
OG
SA de CV